Broušení rovinných ploch a úkosů 1.část

##### Obvodové rovinné broušení

Rovinné broušení se používá obvykle pro obrábění „načisto“ po předcházejícím frézování nebo hoblování. Někdy se používá i místo frézování, především u velmi tvrdých materiálů. Broušení se realizuje obvodem nebo čelem brousicího kotouče. Při broušení obvodem kotouče vykonává obrobek přímočarý vratný nebo kruhový pohyb.

Pracovní stůl brousicího stroje s upnutým obrobkem se posouvá v přímočarém směru o hodnotu příčného posuvu, který závisí na šířce kotouče. Výjimečně vykonává obrobek otáčivý pohyb.

Obvodové broušení patří mezi nejpřesnější způsob broušení rovinných ploch. Používá se hlavně při broušení přesných rovinných ploch, při výrobě nástrojů, měřidel, přípravků. Je možné brousit i tvarové plochy.

##### Čelní broušení

Pro broušení širších ploch se používá broušení čelem kotouče. Není tak přesné jako broušení obvodové, ale je mnohem výkonnější. Při tomto způsobu broušení je obvykle průměr kotouče větší než je šířka broušené plochy. Stejně jako u obvodového broušení, tak i u čelního broušení může obrobek vykonávat pohyb otáčivý nebo přímočarý.

Přímočarý pohyb stolu se využívá především pro sériovou a hromadnou výrobu především malých součástí jakými jsou např. čelní plochy ozubených kol, pístní kroužky, atd. Pro výkonné čelní broušení se používají speciální brusky se dvěma protilehlými brousicími kotouči. Při broušení kotouči větších rozměrů se obvykle používají segmentové hlavice. Výhodou těchto hlavic je, že lépe dokážou využít brusný materiál, lépe se odstraňuje tříska, procesní kapalina má lepší přístup k místu broušení a broušená součást se méně zahřívá.

K dosažení vysoké kvality opracování bez ohledu na geometrickou přesnost vykloníme brousící vřeteník o úhel 0,5 – 3°

Podélný vratný pohyb stolu s obrobkem je obdobou otáčivého pohybu obrobku při broušení rotačních ploch. Rychlost tohoto pohybu se udává se v m/min; volí se obvykle v těchto mezích:

Materiál      		Rychlost pohybu stolu vo (m/min)

Měkká ocel				10 až 18

Tvrdá ocel				8 až 12

Litina					10 až 15

Lehké slitiny				10 až 20

Druhý pohyb stolu s obrobkem je příčný posuv, který je obdobou podélného posuvu při podélném broušení rotačních ploch, a proto se stejně označuje s. Řídí se opět šířkou brusného kotouče a volí se obvykle na jeden zdvih či dvojzdvih stolu:

● při broušení nahrubo 2/3 až 4/5 šířky kotouče

● při přesném broušení načisto 1/2 až 2/3 šířky kotouče

● při zvlášť jemném broušení 1/10 až 1/5 šířky kotouče

Délka podélného vratného pohybu L, je větší než délka broušení plochy l o podélný náběh ln a přeběh lp, jejichž délka je zhruba po 10 mm, tedy celkem 20 mm.

#### Přísuv se při broušení obvodem kotouče obvykle volí:

● při broušení nahrubo 0,015 až 0,04 mm

● při broušení načisto 0,005 až 0,015 mm

Při broušení obvodem kotouče na bruskách s kruhovým stolem je podélný vratný pohyb  nahrazen plynulým otáčivým pohybem stolu. Obrobek se pohybuje obvodovou rychlostí vo, která se při posuvu směrem ke středu stolu zmenšuje, až ve středu stolu je vo  = 0.

#### Obvykle se volí vo:

● při broušení nahrubo 20 až 60 m/min

● při broušení načisto 40 až 60 m/min.

#### Přísuv se volí:

● při broušení nahrubo 0,005 až 0,015 mm

● při broušení načisto 0,005 až 0,010 mm.

Při broušení čelem kotouče koná obdélníkový stůl s obrobkem pouze podélný pohyb, nikoli však příčný posuv. Průměr brusného kotouče D je totiž obvykle větší než šířka broušené plochy b. Brusný kotouč se na konci každého zdvihu nebo dvojzdvihu přisouvá do záběru.

#### Protože styková plocha kotouče s obrobkem je velká, volí se rychlost pohybu stolu vo menší než při broušení obvodem kotouče, a to:

● při broušení nahrubo 4 až 12 m/min

● při broušení načisto 2 až 3 m/min

#### Přísuv v úvratí stolu se volí:

● při broušení nahrubo 0,015 až 0,04 mm na zdvih

● při broušení načisto 0,005 až 0,01 mm na zdvih.

Při broušení čelem kotouče na bruskách s kruhovým stolem je podélný vratný pohyb nahrazen plynulým otáčivým pohybem kruhového stolu. Obvodová rychlost obrobku vo se volí 10 až 40 m/min.

Přísuv je:

● 0,015 až 0,030 mm při vyhrubování

● při broušení načisto 0,005 mm na otáčku.

Velmi důležitou prací je broušení rovinných ploch do pravého úhlu – tzv. úhlování. Úhlování se může provádět ve svěráku, nebo na magnetické desce pomocí upínacích úhelníků.

Broušení začínáme od největších ploch a končíme plochami s nejmenšími rozměry.

Broušení úkosů

Při broušení se používá celá řada pomůcek. Jsou to např.: naklápěcí elektromagnetické a magnetické desky a hranoly, sinusové svěráky, pevné klíny a pod.

Na menších obrobcích, které se dají upnout do překlápěcího svěráku a větší obrobky s úkosy se upínají na sklopných magnetických hranolech, které rovněž mívají úhlovou stupnici, k přesnému ustavení však stupnice nestačí.

Při zvlášť přesném broušení šikmých ploch se na ustavování obrobku nejlépe hodí sinusová pravítka, která se seřizují základními měrkami. Na bruskách se používá většinou širokých sinusových pravítek různých speciálních typů. Správnost broušeného úkosu zkontrolujeme na příměrné desce sinusovým pravítkem a číselníkovým úchylkoměrem. Obrobek můžeme upnout do sinusového svěráku.

Jestliže rozměry nebo tvar obrobku nepřipouštějí upnutí v naklonitelném upínadle, musí se úkos brousit tvarovým kotoučem. Také k tvarování kotouče se používá sinusového pravítka, po jehož nakloněné ploše se posouvá hranolový orovnávač s diamantem

Tvarových kotoučů se používá také k broušení rybinovitých vedení. Před touto operací se obrobek musí na všech vnějších stranách obrousit přesně do pravého úhlu. Pak se boční plochou položí na magnetickou desku, na které se ustaví v poloze rovnoběžné s podélným pohybem stolu. Po upnutí se brousí šikmé plochy jedna po druhé, nejprve nahrubo, a po orovnání kotouče načisto.

Použité zdroje:

DOBROVOLNÝ, Bohumil. Broušení kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1959, 102 s.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče: Učební text pro 1.r.OU a UŠ oboru brusič kovů. Praha: SNTL, 1965. ISBN 2585.