Broušení rovinných ploch a úkosů 2.část

Výpočet strojního času

Při broušení rovinných ploch obvodem kotouče je strojní čas dán vztahem:

kde:

B	 je šířka dráhy nástroje (mm)

S	 boční posuv za zdvih (mm)

vs 	rychlost posuvu stolu (mm/min)

i	počet záběrů

Při broušení rovinných ploch čelem kotouče je strojní čas:

Dosahovaná přesnost a drsnost

Přesnost rozměru a drsnost broušeného povrchu je ovlivněná řadou činitelů. K dosažení přesného a hladkého povrchu je třeba volit:

- jemnější zrnitost drsného kotouče

- vyšší obvodovou rychlost brusného kotouče

- menší rychlost obrobku

- menší hloubku broušení

- menší boční posuv

- delší vyjiskřovací dobu, tj. opakované broušení při práci načisto bez dalšího přísuvu kotouče

Výkon při broušení

Okamžitý průřez odebraného materiálu S (mm) je dán součtem všech průřezů třísek od zrn brusiva, která jsou v záběru. Při rovinném broušení je střední průřez odebíraného materiálu:

kde:

vs 	rychlost posuvu obrobku

n 	otáčky kotouče

φmax  	úhel krajního styku s obrobkem

h 	hloubka řezu

D 	průměr kotouče

s 	příčný posuv za jeden zdvih kotouče

Dosahovaná přesnost rozměru a drsnost povrchu při broušení

Hrubování		čelem kotouče		IT 9 – IT 11		Ra = 0,8 – 6,3

obvodem		IT 9 – IT 11		Ra = 0,8 – 3,2

Načisto		čelem kotouče		IT 5 – IT 7		Ra = 0,2 – 1,6

obvodem		IT 5 – IT 7		Ra = 0,2 – 0,8

Jemné broušení				IT 3 – IT 4		Ra = 0,05 – 0,4

Řezné síly při broušení

Tangenciální složka řezné síly je

Fz = p . Ss

p	 řezný odpor při broušení

● pro ocel….. 	15 000 – 40 000 Mpa

● pro litinu… 	  6 600 – 15 000 Mpa

Vyšší hodnoty p platí pro práci načisto.

Výkon při broušení

Výkon pro pohon brousícího kotouče Puž = Fz . v

Příkon pro pohon brousícího kotouče

Výkonnost broušení můžeme hodnotit podle množství odebraného materiálu za minutu, tj. podle hospodárného úvěru materiálu.

Hospodárný úběr materiálu lze zvýšit použitím řezných kapalin. Řezná kapalina ochlazuje obráběný povrch a tím zabraňuje vzniku trhlin, odstraňuje třísky a prach vznikající opotřebením kotouče, zmenšuje tření mezi obrobkem a nástrojem. Používají se vodné roztoky sody, různé roztoky emulzí s mýdlem apod.

Použité zdroje:

DOBROVOLNÝ, Bohumil. Broušení kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1959, 102 s.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče: Učební text pro 1.r.OU a UŠ oboru brusič kovů. Praha: SNTL, 1965. ISBN 2585.