Broušení válcových ploch - 1.část

Při broušení koná řezný pohyb vždy nástroj. Posuv a přísuv se liší podle způsobu broušení.
Z hlediska tvaru broušených ploch a způsobu práce broušení dělíme na:

- Broušení do kulata vnější (broušení vnějších rotačních ploch)

  - axiální (s podélným posuvem)

  - axiální hloubkové

  - zapichovací

  - hloubkové broušení osazeným kotoučem

  - vnější bezhroté broušení

- Broušení vnitřních rotačních ploch

  - axiální (s podélným posuvem)

  - zapichovací

  - planetové

  - bezhroté

K přesnému broušení vnějších válcových ploch i kuželových podélným nebo zapichovacím způsobem se používají hrotové brusky.

Hrotové brusky lze podle technologické využitelnosti rozdělit na:

● jednoduché

● univerzální

● zapichovací.

Jednoduché hrotové brusky

jsou svou konstrukcí a vybavením určeny k broušení vnějších rotačních povrchů válcových, kuželových (popř. i tvarových) a čelních rovinných ploch . K broušení kuželových povrchů s mírnou kuželovitostí lze u těchto brusek natočit vrchní část stolu (max. o 10°).

Univerzální hrotové brusky

se od jednoduchých liší zejména tím, že mají zařízení pro broušení děr, a také tím, že jejich brousicí vřeteník lze natočit v obou směrech (o 60°), takže se dají brousit krátké strmé kuželové povrchy i na obrobcích upnutých mezi hroty.

Zapichovací hrotové brusky

jsou podobné hrotovým bruskám; jsou určeny pro potřeby velkosériové a hromadné výroby. Protože brousí jen zapichovacím způsobem, mají velmi široký kotouč a nemají podélný posuv.

### Univerzální hrotové brusky

Jsou určeny k přesnému broušení vnějších válcových ploch i kuželových podélným nebo zapichovacím způsobem. Umožňují i broušení čelní a broušení vnitřních válcových a kuželových ploch. Mezi hlavní části hrotové brusky patří brousicí vřeteník, pracovní unášení vřeteník, stůl, koník a zařízení pro broušení.

Brousicí vřeteník

hrotové brusky zajišťuje hlavní řezný pohyb brousicího kotouče, který musí být klidný, přesný, bez chvění. Vřeteník je mazán ze samostatné olejové nádrže.

Spouštění elektromotoru vřeteníku je možné jen při plné dodávce oleje do ložisek. Při poruše mazání se hlavní elektromotor automaticky vypíná. Pohon vřetena je zpravidla klínovými nebo plochými řemeny.

Pracovní – unášecí vřeteník

Pracovní vřeteník dodává obrobku vedlejší otáčivý pohyb a pomocí upínacího zařízení dovoluje různé způsoby upnutí obráběných součástí, např. mezi hroty, na magnetickou desku, do kleštin, univerzálních sklíčidel apod.

Koník

je stejně jako unášecí vřeteník posuvný po upínací ploše stolu, ke kterému se upevňuje dvěma šrouby. Výsuvná hrotová objímka s kuželem MORZE 5 je kluzně uložena v tělese koníku. Ovládá se ruční pákou nebo kolečkem pro jemný posuv, nebo hydraulicky nožní šlapkou.

Stůl brusky

může se podélně posouvat buď ručně, nebo strojně hydraulicky. Dráha hydraulického posuvu se nastavuje stavitelnými narážkami. Rychlost posuvu je plynule měnitelná, pohyb stolu v úvratích je tlumen. Délka prodlevy v úvrati je seřiditelná.

Litinové lože - z litiny nese všechny ostatní části hrotové brusky

Zařízení pro broušení děr

je určeno k broušení vnitřních válcových a kuželových ploch obrobků v kusové a malosériové výrobě. Sklopné rameno je připevněno na čepech víka brousicího vřeteníku.

Vřeteník pro vnitřní broušení má samostatný elektromotor. Převod se uskutečňuje plochým řemenem. Pro orovnávání brousicích kotoučů slouží sklopný orovnávač umístěný na ploše stolu.

#### Upínání obrobků na hrotových bruskách se provádí těmito způsoby:

#### a) upínání mezi hroty

- upínací trny kuželové

- trny s rozpínacími pouzdry do hrotů

b) upínání letmo

- rozpínací trny

- roztažné trny

- kleštinová upínací zařízení

- lícní desky

- univerzální sklíčidla

- speciální upínadla

- opěrky (lunety) - pro broušení delších obrobků

Použité zdroje:

DOBROVOLNÝ, Bohumil. Broušení kovů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1959, 102 s.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

KŘÍŽ, R., VÁVRA, P. a kol. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, spol. s r. o., 1996. 220 s. ISBN 80-7183-024-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

OUTRATA, Jiří. Technologie pro brusiče: Učební text pro 1.r.OU a UŠ oboru brusič kovů. Praha: SNTL, 1965. ISBN 2585.