Upínání  nástrojů

Upínání nožů  - Nože se upínají do nožové hlavy s    malým vyložením, aby u nich nedocházelo

ke chvění a  případnému průhybu. Nože upínáme do osy soustružení. To provádíme pomocí hrotu koníku.

Obráběcí nástroj

Hlavním faktorem uskutečňujícím vlastní proces řezání je řezný nástroj, který má upínací část a činnou část zvanou a, opatřenou břitem,  jehož tvar je určen jeho geometrií.Geometrie břitu je souhrn úhlových parametrů určujících jeho tvar.

# Soustružnické nože – rozdělení:

a) podle materiálu   - z nástrojové rychlořezné oceli

- s břitovými destičkami ze slinutých karbidů nebo slinutých korundů

- diamantové nože

b) podle druhu obráběcího stroje	- soustružnické

- revolverové

- automatové

c) podle charakteru obrábění 	- hrubovací

- hladící

d) podle způsobu obrábění 		- ubírací

- zapichovací a upichovací

- vyvrtávací

- tvarové

e) podle tvaru tělesa nože 		-  přímé

- ohnuté

- prohnuté

- osazené

f) podle polohy hlavního ostří 		- pravé

- levé

- souměrné

Upínání vrtáků

Vrtáky s válcovou stopkou se upínají do dvoučelisťových nebo tříčelisťových sklíčidel. Většinou se používají tříčelisťová sklíčidla, protože	 se dají lépe vystředit. Každé ze sklíčidel má své výhody i nevýhody.

Vrtáky s kuželovou stopkou se upínají buď přímo do pinoly koníku nebo prostřednictvím redukčních pouzder

Vrtáky s kuželovou stopkou a výhrubníky se upínají rovněž do rychloupínací hlavy s pevnou vložkou,  výstružníky pak do rychloupínací hlavy s volnou vložkou

Použité zdroje:

KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Technologie soustružení. 1.vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-239-2.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.