Řezání závitů na soustruhu

Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec, popřípadě kužel, pod určitým úhlem. Šroubovitě vinutá drážka daného profilu vzniká tak, že každý její bod vykonává současně dva pohyby:

- rotační kolem své osy

- přímočarý se směru posuvu

Závity můžeme dělit podle mnoha následujících hledisek:

- podle plochy, na které je závit vyroben na vnější (šrouby) a vnitřní matice

- podle směru stoupání na pravé (zašroubovávající matice pohybu hodinových ručiček) a

levé

- podle tvaru dříku na válcové a kuželové ploše

- podle profilu na trojúhelníkové, lichoběžníkové, oblé a pravoúhlé

- podle počtu chodů na jednochodé, které jsou samosvorné a vícechodé.

- podle účelu na spojovací a pohybové (zvláštní)

Spojovací závity se používají u spojovacích šroubů a matic. K nejčastěji používaným spojovacím závitům patří závity metrické, méně používané jsou závity Whitworthovy.

Řezání závitů - vnějších

Metrický závit má profil rovnostranného trojúhelníku s vrcholovým úhlem 60°

Podle normy rozeznáváme metrické závity

- s hrubou roztečí

- s jemnou roztečí

Vnější závity vytváříme na dříku šroubu, který je osoustružen na hodnotu, která je o něco menší jak velký průměr závitu. Tím vznikne na vrcholu ploška, která je přímoúměrná velikosti polotovaru. Všeobecně platí:

- průměr 1 – 10 ………..-0,1

- průměr 10 – 20 ………-0,2

- průměr 20 – 30 ………-0,3

Závity do ocelových polotovarů však řežeme maximálně do rozměru M16, pokud se bude jednat o závit s hrubou roztečí. Všeobecně lze říci, že limitující je především hloubka závitu a materiál polotovaru. Závity větších průměrů pak soustružíme nebo frézujeme.

Nástroje pro řezání vnějších závitů

Nástrojem je kruhová závitová čelist - mající základní tvar matice, která je kalená. Její vnitřní tvar je přerušen několika vyvrtanými otvory, které vytvářejí vlastní řezné nástrojové úhly a dále plní funkce odvádění třísek a přívodu vhodné řezné kapaliny.

Tyto nástroje upínáme do držáků do pinoly koníku

Chlazení a mazání – řepkový olej

Větší závity pak buď soustružíme nebo řežeme závitovými hlavami.

Řezání závitů se závitovými hlavami.

Závitové hlavy s plochými radiálními čelistmi - které jsou uspořádány kolmo vzhledem k ose obrobku jsou vedeny v drážkách a dají se přesně nastavit na žádaný průměr vnějšího závitu D natáčením objímky.

Závitové hlavy s tangenciálními čelistmi

Jsou výhodnější než závitové hlavy s radiálními čelistmi, lépe odebírají třísku

Závitové hlavy s kotoučovými noži

Mají profil závitu na svém obvodu ve formě zápichů kolmých k ose. Jsou v držácích upnuty tak, aby jejich osa měla stejný sklon jako řezaný závit. Ostří se jen na čele.

Řezání závitů -  vnitřních

Vnitřní závity menších průměrů se řežou závitníky. Mají základní tvar šroubu, do něhož jsou vyfrézovány drážky. Ty vytvoří geometrii, odvádí vznikající třísky a přivádí se jimi řezná kapalina. Menší závitníky mají tři až čtyři drážky, závitníky větších průměrů mohou mít až osm zubových drážek. Čím více jich má, tím lépe je veden v díře a řeže kratší třísky. Drážky má ve šroubovici nebo přímé.

Druhy závitníků

- sadové

- maticové

- speciální

Sadové závitníky - jsou určeny především k řezání závitů v neprůchozích dírách.

Řezání je rozděleno mezi jednotlivé závitníky tak, aby práci 60%  vykonal závitník předřezávací, řezací závitník asi 30% a dořezávací 10%. V neprůchozích dírách se musí závit řezat velmi opatrně, aby se závitník nezalomil.

Produktivita práce je nižší, přesnost závitu je však vysoká. V porovnání s maticovým závitníkem má kratší řezný kužel.

Maticové závitníky

Jsou určeny pro řezání závitů v průchozích dírách. Mají dlouhý řezný kužel, tříska je tak odebírána větším počtem zubů. Jsou to jednorázové nástroje, vyznačující se vysokou produktivitou práce

Geometrie sadových a maticových závitníků

Příprava díry pro závit

Průměr vyvrtané díry pro konkrétní závit vyhledáme v tabulkách. Pokud bude díra velká, bude závit zeslaben. Pro závity s jemnou roztecí je průměr vrtaného otvoru větší. Vseobecně pro menší závity platí následující tabulka.

Velikost sražení hrany pro závit je závislé na velikosti rozteče

Úpravy řezné části sadových i maticových závitníků

Všechny závitníky jsou zakončeny čtyřhranem pro upnutí buď do vratidla nebo do čtyřhranného otvoru v pouzdře

Speciální závitníky

Závitník vyznačující se vysokou produktivitou práce, zhotovujeme závit přímo do plného materiálu

Speciální závitník na kontinuální výrobu závitů v maticích

Nástroje upínáme do držáku pro závitořezné nástroje. Rukojeť je vroubkovaná, pro větší závity používáme páku, kterou našroubujeme do rukojeti.

Řezné podmínky při řezání závitů: ŘR najdeme v tabulkách, volí se asi 3 - 8x menší než pro běžné soustružení

Použité zdroje:

KARAFIÁTOVÁ, Stanislava a Ivo LANGER. Technologie soustružení. 1.vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1998. ISBN 80-7200-239-2.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

HLUCHÝ, Miroslav, Jan KOLOUCH a Rudolf PAŇÁK. Strojírenská technologie 2. 2., upr. vyd. Praha: Scientia, 2001, 316 s. ISBN 80-718-3244-8.

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.