## Základy frézování, rozdělení frézek

# Podstata frézování:

-      při frézování se nástroj otáčí, zatímco obrobek se obvykle pohybuje přímočaře, při složitějším způsobu obrábění může vykonávat navíc i pohyb otáčivý

-      hlavní pohyb při frézování  je vždy otáčivý. Vedlejší pohyb obrobku je realizován v ose x – podélný posuv, v ose y – příčný posuv a v ose z – svislý posuv.

Pracovní možnosti:

● jednoduché rovinné plochy

● osazené plochy pravoúhlé a šikmé

● nepravidelné tvary i rotační plochy

● tvarové plochy

● drážky různých tvarů přímé i ve šroubovici

● ozubená kola a hřebeny

● veškeré vrtařské operace

Pomocí přídavných zařízení lze rozdělit obvod obrobku na stejné i nestejné rozteče, frézovat nekruhové profily (vačky), obrážet drážky (řemenice, ozubená kola), brousit otvory v nerotačních obrobcích.

Obvodová rychlost nástroje v je řeznou rychlostí

π.d.n

v =   -----------

1000

d - průměr obrobku

n - otáčky obrobku

Velikost podélného i příčného posuvu je dráha obrobku za 1 minutu. Posuv může být ruční nebo strojní.

## Rozdělení frézek

Podle konstrukce a podle druhu práce, pro které jsou určeny se rozdělují frézky do tří základních skupin:

● Konzolové frézky

● Rovinné frézky

● Speciální frézky

### Frézky konzolové

Konzolové frézky jsou nejrozšířenější a jsou určeny k frézování rovinných a tvarových ploch na malých a středně velkých obrobcích  v kusové a malosériové výrobě. Umožňují výškové přestavování stolu stoje pomocí konzoly. Obrobek upnutý na stolu frézky se tedy může posouvat podélně, (osa x), příčně (osa y) a svisle (osa z). Dle konstrukce a uložení vřetena je rozdělujeme:

- vodorovné (horizontální)

- svislé (vertikální)

- univerzální – mají natáčivý stůl (točnice na příčných saních)

.

Hlavní části konzolové frézky

# Hlavní části konzolových frézek

Hlavní části tohoto typu frézek jsou stojan, konzola, příčné saně, podélný stůl, vřeteník, vřeteno, výsuvné rameno, podpěrné ložisko.

Základová deska - dutý odlitek ze šedé litiny, nese ostatní části stroje a slouží současně jako nádrž na řeznou kapalinu.

Stojan - dutý odlitek ze šedé litiny. Uvnitř stojanu je vřeteník.

Konzola -dutý odlitek. Je svisle přestavitelná pomocí šroubu a matice po svislém vedení. V horní části konzoly je vedení příčných saní.

Příčné saně - umožňují příčné přestavování obrobku a v jejich horní části je podélné vedení stolu.

Podélný stůl - posouvá se v podélném rybinovitém vedení příčných saní a zabezpečuje podélné přestavování obrobku. Pracovní plocha stolu je opatřena drážkami "T" pro upínání obrobků přímo na pracovní plochu, nebo pro upínání přípravků popř. přídavných zařízení. Posuv stolu je zajištěn šroubovým mechanismem.

Vřeteník - rychlostní převodovka poháněná hlavním elektromotorem a umožňující nastavit optimální otáčky pracovního vřetena frézky.

Podpěrné rameno - je uloženo v rybinovitém vedení stojanu a nese jedno, popř. dvě opěrná ložiska, sloužící pro podepření dlouhých frézovacích trnů.

Příslušenství - umožňuje podstatně rozšířit pracovní možnosti stroje.

Patří sem:

- svěráky

- dělicí přístroje

- svislá frézovací hlava

- univerzální frézovací hlava

- obrážecí hlava

- otočné stoly

Pohon posuvových mechanismů (šroubů) může být odvozen od hlavního nebo od samostatného elektromotoru.

Použité zdroje:

KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 80-7204-722-2.

ŘÍČKA, Jaroslav a Vladimír BULLA. Technologie obrábění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979, 179 s. ISBN 80-7204-722-2.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

PŘIKRYL, Zdeněk. Teorie obrábění. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966, 227 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze).

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

CHLADIL, Josef. Teorie obrábění: Příklady a cvičení. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1983, 64 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). ISBN 80-214-0370-5.