# Frézování rovinných ploch

Zpravidla rovinné plochy obrábíme frézami válcovými nebo čelními. Rovinné  plochy větších  rozměrů pak obrábíme čelními frézovacími hlavami.

Při frézováni rovinných ploch válcovými frézami je osa frézy rovnoběžná s obráběnou (obrobenou) plochou. Fréza odřezává přídavek na obráběni břity na válcovém plášti a jejich zařezáváni do materiálu může být

a) proti směru posuvu obrobku	- při frézováni nesousledném

b) ve směru posuvu obrobku	- při frézováni sousledném

Nesousledné frézování

Při nesousledném frézováni  se obrobek posouvá proti smyslu otáčení frézy, jejíž pohyb je klidný bez rázů. Tříska se tvoři od nejmenší tloušťky (při začátku řezu) až po největší tloušťku (při zakončení řezu).

## Sousledné frézování

Při sousledném frézování  se obrobek posouvá ve smyslu otáčení frézy. Břity zubů začínají odřezávat třísku v nejtlustším místě průřezu a končí řez v místě nejtenčím. Odřezávání třísky je nárazovité a břity po materiálu nekloužou. Vzniká však méně tepla, nástroj se méně zahřívá, a proto je možno frézovat při větším posuvu a větší řezné rychlosti. Obrobek je řeznou sílou přitlačován k podpěrné ploše přípravku; takže sousledné frézování je velmi výhodné pro tenké obroky a při velkých hloubkách řezu. Musí však být vhodně upravena frézka, především vymezena vůle ve vodících plochách a posuvových mechanizmech stolu.

Frézování rovinných ploch čelní frézou

Při čelním frézování je osa čelní frézy kolmá k obráběné (obrobené) ploše. Břity zubů odřezávají třísky stále stejného průřezu, tzn. tloušťka třísky a zatížení stroje i nástroje je tím stále stejné.

# Seřízení strojního svěráku

# Před frézováním spojených ploch je třeba seřídit strojní svěrák tak, abychom dosáhli správné geometrie a rovnoběžnosti jednotlivých stran obrobku. Toho dosáhneme číselníkovým úchylkoměrem.

# Výsledný řezný pohyb tvoří cykloidu

Tvar cykloidy ovlivňují řezné podmínky, především řezná rychlost a posuv.

Použité zdroje:

KOCMAN, Karel. Technologické procesy obrábění. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011, 330 s. ISBN 80-7204-722-2.

ŘÍČKA, Jaroslav a Vladimír BULLA. Technologie obrábění. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1979, 179 s. ISBN 80-7204-722-2.

KOCMAN, K., PROKOP, K. Technologie obrábění. Brno: Akademické nakladatelství CERN Brno, s.r.o., 2001. 274 s. ISBN 80-214-196-2.

PŘIKRYL, Zdeněk. Teorie obrábění. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1966, 227 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze).

HLUCHÝ, Miroslav, Rudolf PAŇÁK a Oldřich MODRÁČEK. Strojírenská technologie 1. 3., přeprac. vyd. Praha: Scientia, 2002, 173 s. ISBN 80-718-3265-0.

LEINVEBER, Jan a Pavel VÁVRA. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 5., upr. vyd. Úvaly: Albra, 2011, xiv, 927 s. ISBN 978-80-7361-081-4.

CHLADIL, Josef. Teorie obrábění: Příklady a cvičení. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 1983, 64 s. Učební texty vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze). ISBN 80-214-0370-5.