Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Plošné měření a orýsování

Měření

Jednou ze základních operací uplatňujících se při ručním zpracování kovů je přesné měření a orýsování, bez něhož by nemohl pracovník vykonávat svoji profesi.Při měření musíme zachovat co největší čistotu měřidla a měřené součásti.

Při měření porovnáváme rozměr určitého předmětu s velikostí tzv. měřící jednotky, která je vyjádřena buď v metrech (m ), nebo ve stupních ( °).

Podle charakteru měření rozlišujeme:

a) Měření skutečných hodnot – univerzálními měřidly – odčítá se absolutní hodnota

( posuvné měřítko, mikrometr, hloubkoměr )

b) Měření porovnáváním – zjišťujeme nepřesahují-li rozměry součásti mezní hodnoty

( kalibry, číselníkové úchylkoměry )

# Chyby při měření

Mohou být dvojího druhu.

a) chyby systematické – opakovaným měřením na témž přístroji chybu nezjistíme

Mohou být způsobeny	- měřidlem – nepřesná výroba ( nepřesná dělení stupnice )

- normálem – skutečná hodnota normálu se liší od jmenovité

- metodou měření – nesprávný postup měření

- prostředím – především teplota a vlhkost

- pracovníkem – při odčítání hodnot na stupnicích měřidel

b) chyby nahodilé – můžeme je odstranit např.

opakovaným měřením, ze kterého pak uděláme aritmetický průměr

Měřítka - ocelová – pro měření délek s přesností do 0.5 mm. Vyrábí se plochá a ohebná

- dřevěné metry – pro menší přesnost u součástí dlouhých až do 5 m

- dlouhá pásma – mají délku od 60 m

Hmatadla - obkročná a dutinová, jsou určena pro přenášení rozměrů ve výrobě jednotlivých kusů, kde nelze použít posuvné měřítko. Pro délky až 300 mm

Měření pomocí hmatadla   a) obkročným , b) dutinovým

Posuvná měřítka  - nejčastěji používaná univerzální měřidla pro měření délek na přesnost      0.1 , 0.05 a 0.02mm. Přesnost je odvozena od noniové diferenciální stupnice.

Posuvné měřítko – základní části    1-měřící ramena , 2-pomocná ramena , 3-hlavní měřítko, 4-hlavní stupnice , 5-nonius , 6-hloubkoměr , 7-posuvné měřítko , 8-výstředník

Mikrometrická měřidla  - měří se s přesností 0.01 mm. Měřený rozměr se určuje počtem otáček a pootočení mikrometrického šroubu.

Třmenový mikrometr   1-dotyky , 2-třmen , 3-matice se stupnicí , 4-mikrometrický šroub ,    5-brzda , 6-řehtačka          http://www.youtube.com/watch?v=Q4763sUho0U

Měření úhlů  - úhelníky – nejčastěji měříme úhel 90° . Úchylka je světelná štěrbina mezi plochou předmětu a plochou měřidla

- obloukové úhloměry – pouze pro měření celých stupňů, minuty odhadem

- univerzální úhloměr – umožňuje odečítat i celé stupně a minuty. Je trošku shodný s optickým úhloměrem, u něhož je ke čtení stupnice použito lupy.

Úhelníky – 90°a příložný                                       Obloukový úhloměr

http://www.youtube.com/watch?v=KudNm1wGeww

Univerzální úhloměr   1-stupnice , 2-nonius , 3-pevné rameno , 4-pohyblivé rameno ,                        5-zajišťovací šroub , 6-hlavní šroub

Třmenové kalibry

Používají se v sériové výrobě při měření tolerovaných rozměru. Jedná se o porovnávací měřidlo, zjišťujeme pouze, zda je rozměr v toleranci nebo mimo ni.

Mezní válečkové a závitové trny, mezní válcové a závitové kroužky

Válečkovými trny zjišťujeme přesnost lícovaných děr, závitovými trny přesnost závitů vnitřních(matice), závitové kroužky slouží k měření závitů vnějších (šrouby).

Základní rovnoběžné měrky

Mají široké použití. Nejčastěji se používají k měření drážek, seřizování měřících přístrojů apod. Funkční plochy měrek jsou lapovány.

Spárové a rádiusové měrky.

Spárové měrky slouží k měření nebo vymezení spár ve strojních součástech, měření profilů a stoupání závitů, rádiusovými měrkami pak velikost zaoblení.

Číselníkový úchylkoměr

Univerzální měřidlo, používá se k seřizování strojních zařízení, upínačů, seřizování obrobků, seřizování přístrojů a především pro měření rozměrů a geometrického tvaru-

Orýsování

Orýsování součástí je velmi přesná práce. Potřebuje vědomosti z geometrie a matematiky.

Orýsování dělíme na dva základní druhy :	a) orýsování plošné – rovinné

b) orýsování prostorové

K orýsování se používá nejčastěji těchto pomůcek  - 1-rýsovací jehla a úhelník , 2-svislé měřítko , 3-nádrh , 4-kružítko , 5-důlčík , 6-hledač středu , 7-prismatické podložky , 8-šroubová podložka

Technologický postup při orýsování

- Součást osmirkujeme, očistíme a odmastíme

- Na součást naneseme roztok modré skalice nebo plavené křídy

- Použijeme výše uvedené pomůcky a měřidla

Orýsování prostorové

-používáme u složitějších součástí například složitých odlitcích, výkovků, hutních polotovarů různých profilů

Pomůcky : perfektor pro upnutí součásti

Nádrh s výškoměrem, prismatické kostky

Kromě uvedených pomůcek se používají stejné nástroje jako u měření a orýsování plošném.