Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Vrtání

Vrtání – je nejstarší a nejpoužívanější technologická operace. Kromě vrtání do plného materiálu rozlišujeme ještě tzv. vyvrtávání, kterým již předvrtané, předlité aj. díry pouze zvětšujeme nebo zpřesňujeme. Jedná se tedy o  obrábění vnitřních rotačních ploch do plného materiálu dvoubřitým nástrojem.

Podstata metody

– hlavní rotační pohyb  i posuv ve směru osy vykonává nástroj.

Nástroje jsou většinou pravotočivé a otáčí se určitou rychlostí. Této rychlosti říkáme řezná rychlost

K vrtání používáme různé druhy vrtáků, jejich požití závisí především na materiálu obrobku.

Nejpoužívanější druhy vrtáků

Šroubovité vrtáky

– jsou to nejpoužívanější nástroje na výrobu děr. Většinou je dvoubřitý se šroubovou drážkou na odvod třísek. Válcová fazetka na vedlejším ostří vrtáku zajišťuje vedení vrtáku v díře¨

Hlavní části šroubovitého materiálu

Upínání vrtáků – vrtáky s válcovou stopkou se upínají do dvoučelisťových nebo tříčelisťových sklíčidel. Většinou se používají tříčelisťová sklíčidla, protože	se dají lépe vyvážit. Každé ze sklíčidel má své výhody i nevýhody.

Upínání vrtáků ve sklíčidle

Válcovou stopku mají vrtáky do průměru 12mm. Kuželovou stopku (Morse) mají vrtáky od průměru 6 mm. Válcovou i kuželovou stopku mohou mít vrtáky od 6 do 12 mm.

Vrtáky s kuželovou stopkou upínáme buď přímo do kuželové dutiny vrtačky nebo prostřednictvím redukčních pouzder.

Ostření vrtáků – menší vrtáky se ostří ručně a ty větší na speciálně konstruovaných strojích. Používáme bílý nebo růžový brousící kotouč.

Na kuželových plochách hřbetu se musí podbrousit úhel hřbetu, který závisí na tvrdosti materiálu. Pro velmi tvrdé materiály se volí úhel hřbetu 6 až 9°, pro středně tvrdé materiály se volí 9 až 12° a pro měkké materiály je úhel hřbetu 12 až 18°. Příčné ostří, které svírá s hlavním ostřím obvykle úhel 55° , se většinou vybroušením zužuje, čímž se snižuje odpor vrtáku proti posuvu a vrták je tak lépe veden.

Upínání obrobků

Pro zvýšení přesnosti práce a zabránění úrazům musí být obrobek při vrtání upnut.

Pokud vrtáme díry malých průměrů, kde není upínání nutné, na stole obrobek většinou přidržíme ruční svěrkou. Platí to i při vrtání menších obrobků a tenkých plechů. Při vrtání průchozích děr se obrobky podkládají podložkami z tvrdého dřeva, čímž se zabraňuje vylamování konců díry při dovrtávání a chrání stůl vrtačky před poškozením.

Součásti s rovnoběžnými stěnami upínáme do různých typů svěráků, jejichž posuvná čelist je většinou ovládána šroubem. Jestliže hmotnost svěráku nestačí k zachycení točivého momentu, musíme svěrák upnout na stůl vrtačky. Zajistíme jej narážkami na stole vrtačky nebo šrouby.

Nemáme-li k dispozici vhodný svěrák pro upnutí, můžeme součást upnout přímo na stůl vrtačky pomocí upínek, které jsou šroubem s hlavou tvaru T přitaženy ke stolu.

Druhy vrtaček

V praxi se používají ruční nebo strojní vrtačky nejrůznějších konstrukcí a velikostí. Strojní vrtačky jsou jednovřetenové nebo několikavřetenové. Máme různé druhy ( stolní, sloupové a otočné ).¨

Základní rozdělení

- stolní

- sloupové

- otočné

- montážní

Stolní vrtačky

Slouží k vrtání děr malých průměrů – do 13 mm. Nemají strojní posuv, jsou jednoduché, můžeme upínat jen vrtáky s válcovou stopkou, otáčky vřetene přestavujeme řemenem na řemenicích

Sloupové vrtačky

Slouží k vrtání děr do  průměru až 40 mm. Mají strojní posuv, vřeteno s převodovkou spočívá na sloupu, můžeme jej přestavovat i posouvat. Upínáme vrtáky s válcovou i kuželovou stopkou, otáčky vřetene přestavujeme řemenem na řemenicích i pomocí jednoduché převodovky. Jsou velmi používané.

Otočné vrtačky

Slouží k vrtání děr do  průměru až 60 mm. Mají strojní posuv, vřeteno s převodovkou se pohybuje po rameni, můžeme jej přestavovat, posouvat a celým ramenem i otáčet. Upínáme vrtáky s válcovou i kuželovou stopkou, mají širokou otáčkovou řadu, vyznačují se vysokou tuhostí, můžeme vrtat i rozměrné obrobky.

Velké a těžké obrobky, se kterými nelze v dílně dobře manipulovat, se vrtají montážními vrtačkami.

Pro vrtání děr převážně v zámečnických dílnách používáme velmi často ruční, nebo ruční elektrické vrtačky. V současné době se velmi často při montáži uplatňují AKU vrtačky.

Příklady ručních a ručních elektrických vrtaček

Složky řezných podmínek

a) Posuv – s:    (mm/ot), (m/min)

Je to dráha, kterou urazí nástroj v axiálním směru buď za jednu otáčku  nástroje, nebo za určitou časovou jednotku.

b) Hloubka řezu – h:   (mm)

Při vrtání do plného materiálu je hloubka řezu rovna h = D / 2 při převrtávání h = (D–d)/2 kde D je ( vrtáku a d je původní ( díry.

c) Řezná rychlost – v: obvodová rychlost

v.....řezná rychlost (m/min)

(.....3,14

d.....( obrobku,nástroje (mm)

n.....otáčky vřetene (ot/min)

Pokud nelze otáčky přesně nastavit, nastavují se otáčky nejbližší nižší.

Hodnoty řezné rychlosti