Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Řezání závitů

Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec (popř. kužel) pod určitým úhlem. Drážka daného profilu vzniká tak, že každý jeho bod vykonává současně dva pohyby:

- rotační kolem své osy

-přímočarý se směru posuvu

Závity můžeme dělit podle následujících hledisek:

1) podle plochy, na které je závit vyroben na:

- vnější (šrouby)

- vnitřní matice

- podle směru stoupání na:

- pravé (zašroubovávající matice pohybu hodinových ručiček)

- levé

- podle tvaru dříku na:

- válcové

- kuželové ploše.

- podle profilu na:

- trojúhelníkové

- lichoběžníkové

- oblé.

- podle počtu chodů na:

- jednochodé, které jsou samosvorné

- vícechodé.

- podle účelu na:

- spojovací

- pohybové (zvláštní)

Spojovací závity se používají u spojovacích šroubů a matic. K nejčastěji používaným spojovacím závitům patří závity metrické, méně používané jsou závity Whirtworthovy.

Řezání vnějších závitů

Metrický závit:

profil rovnostranného trojúhelníku s vrcholovým úhlem 60°

Podle normy rozeznáváme metrické závity

- s hrubou roztečí

- s jemnou roztečí

Nástrojem je kruhová závitová čelist - mající základní tvar matice, která je kalená. Její vnitřní tvar je přerušen několika vyvrtanými otvory, které vytvářejí vlastní řezné nástrojové úhly a dále plní funkce odvádění třísek a přívodu vhodné řezné kapaliny.

Chlazení a mazání – řepkový olej

Větší závity pak buď soustružíme nebo řežeme závitovými hlavami.

Řezání závitů se závitovými hlavami

Závitové hlavy s plochými radiálními čelistmi - které jsou uspořádány kolmo vzhledem k ose obrobku jsou vedeny v drážkách a dají se přesně nastavit na žádaný průměr vnějšího závitu D natáčením objímky.

Závitové hlavy s tangenciálními čelistmi

Jsou výhodnější než závitové hlavy s rad.čelistmi.

Závitové hlavy s kotoučovými noži - které mají profil závitu na svém obvodu ve formě zápichů kolmých k ose. Jsou v držácích upnuty tak, aby jejich osa měla stejný sklon jako řezaný závit. Ostří se jen na čele.

http://www.youtube.com/watch?v=0q_q53wsyHU&feature=related

Řezání vnitřních závitů

Vnitřní závity menších průměrů se řežou závitníky. Mají základní tvar šroubu, do něhož jsou vyfrézovány drážky. Ty vytvoří geometrii, odvádí vznikající třísky a přivádí se jimi řezná kapalina. Menší závitníky mají tři až čtyři, závitníky větších průměrů mohou mít až osm zubových drážek. Čím více jich má, tím lépe je veden v díře a řeže kratší třísky. Drážky má ve šroubovici nebo přímé.

Sadové závitníky - jsou určeny především k řezání závitů v neprůchozích dírách.

Řezání je rozděleno mezi jednotlivé závitníky tak, aby práci 60%  vykonal závitník předřezávací, řezací závitník asi 30% a dořezávací 10%. V neprůchozích dírách se musí závit řezat velmi opatrně, aby se závitník nezalomil.

http://www.youtube.com/watch?v=veO270DcKXE&feature=related

Maticové závitníky – jsou určeny pro řezání v průchozích dírách. Mají dlouhý řezný kužel, tříska je tak odebírána větším počtem zubů. Jsou to jednorázové nástroje, vyznačující se vysokou produktivitou práce

Geometrie sadových a maticových závitníků

Příklady dalších druhů závitníků

Všechny závitníky jsou zakončeny čtyřhranem pro upnutí buď do vratidla nebo do čtyřhranného otvoru v pouzdře

Závitník vyznačující se vysokou produktivitou práce, zhotovujeme závit přímo do plného materiálu

Speciální závitník na kontinuální výrobu závitů v maticích

Závitník na výrobu trapézových závitů

Upínání nástrojů

Podobně jako ruční výstružníky upínáme do vratidel

Vratidla – a,b) pevná, c) stavitelné

Vnější závity  polotovar – dřík šroubu volíme menší než je velký průměr závitu. Tím vznikne na vrcholu ploška, která je přímoúměrná velikosti polotovaru. Všeobecně platí:

- průměr 1 – 10 ………..-0,1

- průměr 10 – 20 ………-0,2

- průměr 20 – 30 ………-0,3

- průměr 30 – 40 ………-0,4 atd.

Vnitřní závity

Průměr vyvrtané díry pro konkrétní závit vyhledáme v tabulkách. Pokud bude díra velká, bude závit zeslaben. Vseobecně pro menší závity platí následující tabulka