Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

# Základy soustružení

# Podstata soustružení

-      při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře

-      hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní pohyb nástroje je buď ve směru   osy obrobku – podélný posuv  nebo ve směru kolmém na osu obrobku – příčný posuv

Pracovní možnosti

● vnitřní a vnější válcové či kuželové plochy

● řežeme či soustružíme vnitřní i vnější závity

● vnitřní a vnější tvarové plochy

● zapichujeme, upichujeme a vypichujeme

● provádíme veškeré osové operace – vrtáme, vyhrubujeme, vystružujeme,

zahlubujeme

● smirkujeme, pilujeme, rýhujeme, vroubkujeme

Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí.

.d.n

v =   -----------

1000

d - průměr obrobku

n - otáčky obrobku

Velikost podélného i příčného posuvu je dráha nože za 1 otáčku obrobku (mm) Posuv může být ruční nebo strojní.

#### Rozdělení soustruhů

1. Dle konstrukce

Soustruhy a) Hrotové

b) Čelní

c) Svislé (karusely)

d) Revolverové

e) Speciální

2. Z hlediska automatizace

Soustruhy a) Ovládané ručně

b) Poloautomaty

c) Automaty - křivkové

d) Programové řízené

### I. Hrotové soustruhy

a) univerzální

- mají kromě vodícího hřídele pro posuvy rovněž

vodící šroub, který umožňuje na stroji řezat závity

- mají široký rozsah otáček a posuvů, lze na nich

provádět veškeré technologické operace

b) produkční (jednoúčelové)

- nemají vodící šroub

- proti univerzálním bývají vybavovány motorem

většího výkonu (hrubovací práce)

- používají se hlavně pro hrubovací práce

### II. Čelní soustruhy

- jsou určeny pro soustružení obrobků velkých průměrů a malé výšky jako setrvačníků, lanových kotoučů, apod.

- obrobky se na nich upínají na lícní desku s radiálními drážkami a představitelnými čelistmi. Obrábíme především o součásti přírubovitého tvaru

### III. Svislé soustruhy (karusely)

- osa upínaného obrobku je svislá

a) jednostojanové (do průměru stolu 2m)

b) dvoustojanové  (do průměru stolu 18m)

Obrábíme především o součásti přírubovitého tvaru. Svislá osa umožňuje lepší manipulaci s obrobkem.

### IV. Revolverové soustruhy

### Velký počet nástrojových míst v revolverové hlavě umožňuje obrábění i nejsložitějších obrobků jednoduchými nástroji.

Podle polohy osy revolverové hlavy - s vodorovnou osou (RN)

- se svislou osou (R)

### IV. Speciální soustruhy

- jsou určeny pro speciální soustružnické práce (např.soustružení vaček, klikových hřídelů, podtáčení zubů fréz)

Základní části univerzálních hrotových soustruhů: (SV 18 R)

a) lože - musí být tuhé v ohybu a krytu

- musí umožňovat volný odchod třísek

b) vřeteník - ve vřeteníku je uloženo vřeteno, které uděluje obrobku řezný pohyb, na jeho provedení a uložení závisí přesnost práce

c) koník -  v dutině tělesa koníku je hrotová

objímka, souosá  s pracovním vřetenem

- do kužele objímky se upínají osové nástroje

- slouží k podepření dlouhých obrobků

d) suport - zajišťuje příčný a podélný posuv nože

- skládá se z    - podélných saní

- suportové skříně

- příčných saní – nožové saně

e) rychlostní převodovka

- slouží k nastavení otáček vřetena

- má 21 otáčkových stupňů (14 – 2500)

- má dvě stupnice (otáčky 1:1 a 1:8)

f) posuvová převodovka

- slouží k pohybu ,, suportu “ s osou obrábění a v příčné ose současně lze zapnout pouze jeden posuv

- otáčí se buď pohyblivým šroubem (při soustružení závitů) nebo pohybovým hřídelem (při soustružení válcových ploch nebo zarovnávání čelních ploch)

Ovládací prvky soustruhu SV 18 RA

Obráběcí nástroj

Hlavním faktorem uskutečňujícím vlastní proces řezání je řezný nástroj, který má upínací část a činnou část zvanou a, opatřenou břitem,  jehož tvar je určen jeho geometrií.Geometrie břitu je souhrn úhlových parametrů určujících jeho tvar.

# Soustružnické nože – rozdělení:

a) podle materiálu   - z nástrojové rychlořezné oceli

- s břitovými destičkami ze slinutých karbidů nebo slinutých korundů

- diamantové nože

b) podle druhu obráběcího stroje	- soustružnické

- revolverové

- automatové

c) podle charakteru obrábění - hrubovací

- hladící

d) podle způsobu obrábění 	- ubírací

- zapichovací a upichovací

- vyvrtávací

- tvarové

e ) podle tvaru tělesa nože 	-  přímé

- ohnuté

- prohnuté

- osazené

f) podle polohy hlavního ostří 	- pravé

- levé

- souměrné

Základní druhy upnutí

Do této skupiny patří  - univerzální tří nebo čtyř čelisťová sklíčidla

- kleštiny

- upnutí mezi hroty

- unášecí desky (unášecí srdce)

Dále pak máme zvláštní druhy upnutí

- na upínací desky

- pomocí úhelníků

- na trny

- pomocí opěrek

Nejčastější způsoby upnutí

Univerzální sklíčidla

Použití - tuhých rozměrově nenáročných součástí v kusové a malosériové výrobě

Druhy - tříčelisťové   (nejužívanější)

- čtyřčelisťové

U součástí přírubovitého tvaru používáme tzv. měkké čelisti

Kleštiny

Použití - rychloupínání především tyčového materiálu, velkosériová a hromadná výroba

Výhody - rychlé upnutí, nedeformuje součást, vysoká přesnost

Nevýhody - malý rozsah upínání

Upínání mezi hroty

Pomocí nich soustružíme delší součásti po celé délce nebo s použitím unášecího srdce. To se upíná mezi dva hroty. Výhodou je dodržení souososti. Polotovar je potřeba nejprve osoustružit na čele do požadované délky a pak vyvrtat středící důlky. Obrobek nesmí mít osovou vůli. Tvar a velikost středícího důlku je normalizován. Pro obrábění až ke středícímu důlku se používá hrot zploštělý a při soustružení táhlých kuželových ploch se používá hrot ukončen kuličkou.

Rýhový unášeč

Umožňuje osoustružení povrchu součásti na jedno upnutí.

Unášecí deska (unášecí srdce)

Rychlý způsob upínání obrobků., kroutící moment přenáší buď kolík nebo drážka zhotovená v unášecí desce.

Upínání  nástrojů

Upínání nožů  - Nože se upínají do nožové hlavy s    malým vyložením, aby u nich nedocházelo

ke chvění a  případnému průhybu. Nože upínáme do osy soustružení. To provádíme pomocí hrotu koníku.

Upínání vrtáků

* vrtáky s válcovou stopkou se upínají do dvoučelisťových nebo tříčelisťových sklíčidel. Většinou se používají tříčelisťová sklíčidla, protože	 se dají lépe vystředit. Každé ze sklíčidel má své výhody i nevýhody.

* vrtáky s kuželovou stopkou se upínají buď přímo do pinoly koníku nebo prostřednictvím redukčních pouzder

* vrtáky s kuželovou stopkou a výhrubníky se upínají rovněž do rychloupínací hlavy s pevnou vložkou,  výstružníky pak do rychloupínací hlavy s volnou vložkou

Řezné podmínky při soustružení

Při soustružení je třeba nastavit řezné podmínky tak, aby náklady na obrábění byly co nejnižší, aby obrábění bylo hospodárné  musíme tedy použít tzv. hospodárné řezné podmínky.

Hloubka řezu

Průřez třísky

S = s . h       S = a . b

Příklad:

Vypočítejte průřez třísky, jestliže: D = 62, d = 36, s = 0,15 mm/ot

Složky řezných podmínek

a) Posuv – s:    (mm/ot), (m/min)    Je to dráha, kterou urazí nástroj v axiálním směru buď za jednu otáčku obrobku či nástroje, nebo za určitou časovou jednotku.

b) Hloubka řezu – h:   (mm)    Při soustružení vnějších a vnitřních ploch je hloubka řezu rovna vztahu: h = (D – d) / 2 kde D je původní ( obrobku (díry) a d je ( na který nástroj zabírá.

c) Řezná rychlost – v:

Obvodová rychlost, směrem k ose rotace se řezná rychlost snižuje. Velikost řezné rychlosti přímo ovlivňuje použité otáčky hlavního řezného pohybu.

Pokud nelze otáčky přesně nastavit, nastavují se otáčky nejbližší nižší.