Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Frézování pomocí univerzálního dělícího přístroje

Dělící přístroj patří k nejpoužívanějším přídavným zařízením používaných na frézkách

Druhy dělících přístrojů

- jednoduché

- univerzální

ad a)

Používá se jich jen u jednoduchého obrábění, např. při frézování čtyřhranných nebo šestihranných hlav šroubů a matic. Konstrukce umožňuje rozdělit obvod na omezený počet dílů, ten je omezen počtem drážek nebo otvorů na dělícím kotouči. Dělící kotouč má zpravidla 24 zářezů nebo dírek, takže obrobek můžeme rozdělit jen na 2,3,4,6,8,12 a 24 stejných dílů

ad b)

Univerzální dělící přístroje slouží pro:

- dělení obrobku na požadovaný počet dílů

- nastavení obrobku do šikmé polohy při frézování drážek na kuželové ploše, případně vrtání na kuželové ploše

- pootáčení obrobku zároveň současným podélným posuvem při frézování šroubovitých drážek

- frézování kruhových i nekruhových ploch

Tyto dělící přístroje se dodávají jako zvláštní příslušenství frézek se soupravou výměnných

kol a několika děl. kotouči. Základem DP je vnitřní převod, který bývá 1:40(1:60,1:80)

Podobně jako otočné stoly rozšiřují pracovní možnosti stroje.

Schéma univerzálního dělícího přístroje

Seřízení UDP na stroji

Podobně jako při seřizování svěráků je třeba UDP na stroj tak, aby osa vřetene byla

rovnoběžná se základnou a směrem posuvu.

Postup při seřízení :

1. upneme do sklíčidla přesný broušený hřídel

2. překontrolujeme rovnoběžnost se základnou

3. překontrolujeme s podélným posuvem rovnoběžnost pomocí číselníkového úchylkoměru

Druhy dělení na UDP

1.Dělení přímé

2.Dělení nepřímé

a) jednoduché

b) složené

c) diferenciální

Dělení přímé

Provádí se po odpojení šnekovitého převodu, ručně pootáčíme sklíčidlem při vysunutém

aretačním kolíku.Otáčení sklíčidla je zajištěno bez dalších převodů. Počet vyráběných roztečí

je však omezen. (1,2,3,4,6,8,12,24)

Dělení nepřímé jednoduché:

Provádí se pomocí kliky a šnekovitého převodu ( 1:40 ) (1:60) (1:80)

Počet děr na děl. kotouči:  První strana:    24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43

Druhá strana:   46,47,49,51,53,54,57,58,62,66

Dělení nepřímé složené:

Tohoto způsobu využíváme tehdy, jestliže si nevystačíme s dělením jednoduchým.

Používá se méně často především tehdy , jestliže počet roztečí je dělitelný 3.

Při tomto způsobu využíváme obou stran dělícího kotouče. ( 138, 129, 93, 147, 174)

Dělení nepřímé diferenciální:

Používá se tam kde nelze použít dělení jednoduché a složené – převážně, je - li počet roztečí prvočíslo a dělící kotouč nemá tolik otvorů

Nelze použít :

a) při výrobě šroubovité drážky

b) při vyklonění vřetene UDP

Schéma UDP

Dělící kotouč se uvolní a spojí přes kuželová kola s vřetenem a spočítanými čelními ozubenými koly s vřetenem dělícího přístroje.Při otáčení vřetene se podle nastavení otáčí i dělící kotouč a to buď ve směru nebo proti směru otáčení kliky.

K tomu abychom mohli sestrojit převod je třeba mít k dispozici sadu ozubených kol.

24,24,25,26,28,30,32,40,43,

44,56,72,80,88,98,100,127

Pro výpočet platí :

Z‘ – pomocné číslo

Jednoduchý převod:

ve směru hodinových ručiček          1 kolo

proti směru hodinových ručiček      2 kola