Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Frézování závitů

Frézování vnitřních a vnějších závitů je ve strojírenské výrobě velmi rozšířeno. Často je to nejrychlejší a nejvhodnější způsob výroby závitů o velkém profilu, o velkém stoupání, při hrubování dlouhého závitu na pohybových šroubech atd.

Při frézování závitových drážek na univerzálních frézkách je obrobek většinou upnut mezi hroty vřetene dělícího přístroje a koníku. Požadovaný tvar závitové drážky závisí především na správně zvoleném nástroji a přesných výpočtech.

Způsoby frézování závitů.

- Frézování závitů kotoučovou frézou

- Frézování závitů hřebenovou frézou

- Rychlostní frézování závitů

1)  Frézování závitů kotoučovou frézou

Frézování závitovými kotoučovými frézami se uplatňuje hlavně u lichoběžníkových závitů. Provádí se jimi jen hrubování, protože fréza částečně deformuje profil závitu. Fréza je upnuta pod úhlem stoupání šroubovice závitu, takže  její břity zaujímají polohu kolmou na šroubovici. V důsledku toho nedochází ke tření hřbetních ploch nástroje o boky závitů, čímž je umožněno kvalitní obrábění.

Tento způsob zhotovování závitů se uplatňuje hlavně u dlouhých závitů. Použitá fréza má tvar shodný s profilem vyráběného závitu. Závitová drážka se většinou vyfrézuje na jeden záběr, jen závity o velkém profilu se frézují dvěma, popřípadě několika záběry.

2) Frézování závitů hřebenovou frézou

Frézování hřebenovými frézami je určeno pro výrobu krátkých závitů. Závitové hřebenové frézy mají na obvodě radiální zápichy tvořící v osovém řezu frézy ozubený hřeben závitového profilu. Fréza se otáčí a posouvá ve směru své osy o jedno stoupání na otáčku.

Obrobek se otáčí a zároveň posouvá, otáčky hřebenové frézy jsou nezávislé na otáčení obrobku, způsob je produktivnější než u jednoprofilových fréz

3) Rychlostní frézování závitů

Při rychlostním frézování závitů se obrobek většinou jen otáčí kolem své osy, nástroj (závitový nůž) upnutý ve zvláštní hlavě, se otáčí velkou rychlostí kolem obrobku a současně vykonává pohyb podél obrobku. Zmíněné pohyby musí být ve vzájemném souladu, aby zaručovaly vyfrézování závitové drážky v požadovaných hodnotách.

- výkonnější nástroje – SK

- rychlost otáčení až 300 m/min.

- v upínací hlavě může být upnut jeden nebo několik nástrojů

http://www.youtube.com/watch?v=2K_pF_Yx9Gc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kJRV0IT0tro&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=MSXJZuPVGp4&feature=related