Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Vrtání děr v přesných roztečích na frézkách

Kromě frézování, které je hlavním druhem obrábění na frézkách, můžeme na těchto strojích vrtat a vyvrtávat díry.

Vyvrtané díry mají mít tyto vlastnosti:

- správný geometrický tvar

- správné rozměry

- požadovanou drsnost povrchu

Postup při seřizování stroje

Vzájemnou polohu vřetene a obrobku pro obrábění děr nastavujeme různými způsoby. Nejjednodušší způsob je ustavování podle orýsování. Přesnost tohoto ustavení se pohybuje zhruba +/- 0,1 mm.

Nezaručuje-li stůl frézky požadovanou přesnost, používáme k nastavení potřebných rozměrů speciální křížový suport, který upínáme na horní plochu stolu frézky.

Upínací deska křížového stolu je přestavitelná ve dvou k sobě kolmých směrech. Rozměry odečítáme na dělícím kroužku šroubů, nebo je můžeme nastavovat pomocí koncových měrek, kalibrů a měřícího trnu. K vrtání děr v přesných roztečí v hromadné a sériové výrobě používáme vrtacích přípravků.

Vrtací přípravek zajišťuje pevné, rychlé a snadné upnutí a ustavení obrobků. Přesnost roztečí je závislá na přesnosti ustavení vrtacích pouzder, které vrták při práci vedou.

Měření děr

Průměry vrtaných děr měříme:
- posuvnými měřítky

- mikrometrickými odpichy

- válečkovými mezními trny

Vrtání děr v přesných roztečích na frézkách používáme pouze tehdy, pokud by nebylo hospodárné využití moderních souřadnicových vyvrtávaček a moderních CNC strojů.