Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Číslicově řízené stroje

Základním cílem při vývoji obráběcích strojů je odstranění nejen fyzické, ale i duševní práce pomocí mechanizace a automatizace těchto strojů.

K hlavním kritériím patří:	- zvýšení kvality a přesnosti výroby

- zvýšení produktivity práce

- zvýšení bezpečnosti a hygieny při práci

Podle složitosti a schopnosti se rychle přizpůsobit změně výroby se dělí automatizace na :

1) tvrdá automatizace

- je realizována především vačkovými a narážkovými mechanismy a kopírovacím zařízením

- tento druh automatizace není vhodný pro kusovou a malosériovou výrobu, má zdlouhavé seřizování, náročná výroba a skladování  ( modelů, vaček…)

2) pružná automatizace

- zavedením pružné automatizace byly příznivě ovlivněny časy na seřízení stroje, jsou snižovány prostoje, nositelem informace je děrná páska, disketa, CD ……

Výhody použití NC a CNC strojů:

- vyšší produktivita a hospodárnost

- odpadá výroba, skladování a údržba přípravků a šablon

- výrobní programy lze často měnit

- vyšší kvalita výrobku

- výrobní čas je určen programem

- zvyšují estetickou úroveň práce

- umožňuje výrobu součástí, jejichž tvar je dán matematickými funkcemi

Požadavky kladené na NC stroje

- vysoká tuhost a přesnost provedení

- hospodárný řezný režim při vysoké produktivitě práce

- vysoká přesnost a životnost vodících ploch

- přesné polohování jednotlivých částí

- stabilizace teploty oleje

- automatická výměna nástrojů a obrobků

- odvod třísek

- předseřizování nástrojů

Oblast použití NC a CNC strojů