Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Zařízení na odstranění třísek

Pomocí dopravníků na odvod třísek dochází k automatizaci další činnosti, kterou musí u ručně řízených strojů vykonávat obsluha.

Způsob řešení dopravníku ovlivňuje

- zda rotuje obrobek nebo nástroj

- poloha rotace obrobku nebo nástroje

Používáme tyto dopravníky

a) pásové-článkové, pryžové

b) magnetické

c) šnekové

Pro odvádění třísek z pracovního prostoru stroje se rovněž využívá proudu chladící kapaliny, kterou je nutno od třísek oddělit. Výhodné je používání zařízení, které třísky drtí nebo paketuje, čímž se zmenšují dopravované objemy.

Konstrukční řešení dopravníků:

a) s vodorovnou osou otáčení

- umístění dopravníků vzhledem k ose vřetene může být podélné nebo příčné

b) se svislou osou obrábění

- odvod třísek je obtížnější, problémy vznikají se zakrytováním pracovního prostoru a v úpravě vhodných skluzů pro třísky

# Názorná ukázka řešení odvodu a zpracování třísek