Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Indexovací zařízení, přesnost práce na NC a CNC strojích

U obráběcích strojů pracujících s automatickým cyklem se často vyskytuje požadavek přesného otáčení některé jeho části. Zařízení, kterými se toto otáčení zajišťuje, se označuje jako indexovací zařízení

Význam indexovacího zařízení

- slouží k pootočení o daný úhel

- přesné ustavení a zajištění polohy

- upnutí v nastavené poloze

- k pootočení se používá   - pastorku, ozubených kol či hřebenů, rohatek, západek atd.

Přesnost práce na NC a CNC strojích

# Vliv systému S-N-O

1. vliv nástroje

- úchylka tvarů řezných hran

- úchylka výchozí polohy nástroje

- úchylka od ideální rovinnosti a geometrii řezných ploch

- chyba v přesnosti upnutí

- opotřebení nástroje

- nedokonalé indexovací zařízení

2. vliv obrobku

- nevhodné upínací síly

- tepelná deformace

- deformace řeznými silami

3. vliv stroje

- nesouosost osy vřetene s pinolou koníku

- úchylka ideální rovnosti upínacích ploch stolu

- chyba v přesnosti u pohybových mechanismů

- vliv přesnosti otáčivých pohybů

- tepelné deformace rámu stroje vlivem působení zdrojů tepla