Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Optimalizace obrábění

Teorie obrábění

Třískové obrábění lze charakterizovat jako technologický proces, při němž postupně odebíráme z povrchu materiálu částice formou třísek

Hlavní řezný pohyb: je relativní pohyb nástroje či obrobku. Rychlost hlavního řezného pohybu se nazývá řezná rychlost. Řezný pohyb může být otáčivý, přímočarý, posuvný nebo složený.

Vedlejší řezný pohyb: posuv, je potřebný k tomu, aby tříska byla odřezávána v požadované délce obrobku.

Může být podélný, příčný či složený. Vykonává jej nástroj či obrobek.

Posuv může být:

a) Plynulý - soustružení, frézování, vrtání…..

b) Přerušovaný  -  hoblování, obrážení………

Dráha výsledného pohybu nástroje může být:

a) šroubovice    -  soustružení

b) spirála           -  soustružení

c) přímka           -  hoblování, obrážení …

d) cykloida        -  frézování

e) obecná křivka-  honování, lapování…

Rozdělení obrábění dle použité energie

Mechanická -	soustružení, vrtání, frézování, hoblování, obrážení, protahování, protlačování, lapování, superfinišování, leštění

Elektrická    -	elektroerozivní obrábění, elektrochemické obrábění, leptání

Akustická    -	obrábění ultrazvukem

Světelná      - 	laserové obrábění

Tepelná       -	obrábění plazmou

Speciální     - 	obrábění vodním paprskem

Nástrojové roviny, nástrojové řezné úhly

Optimální řezné úhly jsou hlavním předpokladem pro správnou funkci nástroje. Pro určení řezných úhlů používáme následující řezné roviny:

Pr........Nástrojová rovina základní – rovnoběžná se základnou

Po...... Nástrojová rovina ortogonální – kolmá na základní rovinu a zároveň na hlavní ostří  nástroje

Ps.......Nástrojová rovina ostří – kolmá na základní rovinu a rovnoběžná s hlavním ostřím

Pp.......Nástrojová rovina zadní – kolmá na základní rovinu a kolmá ke směru posuvu

Pf....... Nástrojová rovina boční – kolmá na základní rovinu a rovnoběžná s posuvem

Pn.......Nástrojová rovina normálová – kolmá k hlavnímu ostří a zároveň kolmá k čelní ploše nástroje

Konstrukce břitového diagramu

Znalost břitových diagramů zjednodušuje ustavení ploch do roviny brusné.

Příklad: Nakresli přímý ubírací nůž pravý v těchto nástrojových rovinách – Pr,  Po, Ps,  Pf, Pp,

Tělo nože: 40x40, αo = 5° γo = 35° κr = 40° λs = 10° εr = 90° (špička je 30 mm od přední hrany nože, bod A je 12 mm od špičky(v ose x )