Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Řezné síly při soustružení

Při vnikání nástroje do materiálu vzniká řezný odpor.  Jeho velikost je závislá na obráběném materiálu, zvolených řezných podmínkách a geometrii nástroje. Výslednou řeznou sílu, kterou překonáváme tento řezný odpor, můžeme rozdělit na 3 složky:

Fx-axiální složka obráběné řezné síly (posuvná)

- její velikost je důležitá při dimenzování posuvných mechanismů obráběcího stroje.

Fy-radiální složka řezné síly (kolmá k ose obrábění)

- má vliv na průhyb součásti

Fz-tangenciální složka řezné síly

- leží ve směru hlavního pohybu

- určuje velikost Mk

- pomocí této složky určujeme výkon motoru

Složky řezných sil jsou co do velikosti za těchto podmínek následující

s : h = 1: 10 , λs = 0 ; γo = 15º ;  χr = 45º       <=>          Fz = 4 ;  Fy = 2 ;  Fx = 1

Výpočet výkonu hlavního řezného pohybu

Příklad 1

Vypočti výslednou složku řezné síly při soustružení vnějších  válcových ploch

pm = 2 100 MPa       	Fz = 4		S = s . h		Fz = pm . S

h    = 5mm		Fy = 2		S = 0,5 . 5		Fz = 2 100  .  2,5

s    = 0,5		Fx = 1		S = 2,5		            Fz = 5 250

Fz = 5250

Fy = 2625

Fx = 1 312,5

Výpočet výkonu a řezných sil při obrábění

Příklad 1:

Vypočítej jakou největší hloubku třísky můžeme zabrat na soustruh SV 18 R , jestliže známe tyto řezné podmínky : λ  = 0 ;  γ۪  =  15º ;  χr  =  45º	,  s = 0,1 mm/ ot. ,  výkon = 6kW

materiál 11 600  ,  účinnost  η  =  0,8 ,  nůž P20 ,  v = 120 m/min

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) pm = 3000 MPa			měrný řezný odpor mat.

S = a * b

2) spočítáme Fz:

3) spočítáme h

Příklad 2:

Zadané podmínky jsou stejné χr = 30º ; s = 0,2   materiál obrobku = 11 600 ; v = 80 m/min

- S = a * b         a = s * sin 30° = 0,2 * 0,5 = 0,1    pm = 2850Mpa

2)

3)

Příklad 3:

Určete jakými maximálními otáčkami lze obrobit hřídel o ø 120mm je-li h = 2mm , s = 0,3 mm, výkon str. 6 kW, účinnost 84% , materiál obrobku 11 600; χr  = 45° ,

Fz= pm · s · h = 2500 · 0,3 · 2

Fz= 1500 N

v  = 201,6 m/min

Příklad 4:

Určete složky řezných sil a výkon motoru

- materiál obrobku 11 600 ; h : s = 1: 10 , λs = 0 º ; γo = 15º ; χr = 45º   obrábíme - li  hřídel  o  ø 40mm, je-li h = 4mm , s = 0,4 mm ,  otáčky stroje 720 1/min , účinnost 75% ,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fz  = pm · s · h = 2000 · 0,4 · 4

Fz  = 3200 N

Fv = 1600 N

Fx = 800 N

F =3666 N