Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

#### Stanovení optimální trvanlivosti a výrobních nákladů

Čím jsou náklady na obrábění součásti nižší, tím hospodárněji byla součást obrobena.

Celkové výrobní náklady na provedení operace nebo na obrobení celé součásti či několika součástí se skládají:

Ncj = Ns  + Nv + Nn 		Ncj…..celkové náklady

Ns…...náklady na práci na stroji

Nv…...náklady na výměnu obrobku a měření

Nn…...náklady na nástroj

1. Náklady na práci na stroji - Ns

tas….	celkový strojní čas

ts……	čas (hlavní) strojní

Ttd…..	tarif dělníka

Rd…..	režie dílny

Nsh….	odpisy stroje

Cp…..	pořizovací cena stroje

P……	počet hodin práce po dobu životnosti stroje

U……	součinitel údržby a opravy stroje

CE…..	náklady na energii z 1hodiny práce stroje

Ds….	náklady na 1 hodinu práce stroje

τ......... poměr délky posuvu k délce záběru nástroje

2. Náklady na upínání a měření - Nv

ta101….čas upínání a měření obrobku

3. Náklady na nástroj - Nn

### T …….trvanlivost

### Nt……náklady na nástroj po dobu jeho trvanlivosti

Grafické vyjádření optimální trvanlivosti

Zásady pro volbu a výpočet optimálních řezných podmínek

Obecné řešení optimálních řezných podmínek vychází z těchto předpokladů:

- vlastní náklady na obrobení dané součásti mají být minimální

- trvanlivost nástroje má dosáhnout optimální hodnoty  T opt

- hloubka řezu h ( popřípadě posuv s ) má být pro daný OS maximální

- mají být respektovány všechny činitele omezující řezné podmínky