Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Technologické postupy

Rozbory technologických postupů

# Technologický postup

● určuje sled operací spojených s proměnou polotovaru na výrobek

● musí zabezpečit na jeho výrobu co nejmenší náklady při dosažení vysoké produktivity práce

● musí být úplný, správný, stručný a srozumitelný

Rozdělení:

1. podle zaměření

- výrobní

- montážní

2. podle typu výroby

- výroba kusová

- výroba sériová

- výroba hromadná

3. podle provedení

a) jednoduché - popisují výrobu součástí jen v hrubých rysech, např. nástrojárna

b) podrobné - jednotlivé operace jsou velmi podrobně popsány

c) obrázkové - kromě slovního popisu mají ještě schématické náčrty znázorňující obrobek

# Obsah technologických postupů

1. popis práce

2. počet výrobních kusů

3. výrobní prostředky – stroje, nástroje, přípravky a měřidla

4. technologické podmínky

5. rozměry polotovaru

6. mzda za vykonanou práci

Sestavení technologických postupů

Dodržujeme následující sled kroků:

- prostudovat výkres

- prověřit výchozí materiál

- určit technologickou základnu

- sestavit přibližný sled operací

- určit výrobní zařízení

- určit výrobní pomůcky

- zajištění kooperace

- určení řezných podmínek a stanovení norem času

- kontrola navrženého postupu

# Sled operací technologických postupů

1.   Zhotovení polotovaru ( řezání, výkovek, odlitek )

2.   Úprava polotovaru ( pískování, rovnání, stárnutí )

3.   Zhotovení technologické základny ( navrtání středících důlků + zarovnání čela )

4.   Hrubovací operace ( odebírání materiálu )

5.   Tepelné zpracování

6.   Poločisté obrábění základních ploch

7.   Obrábění tvarových ploch ( drážky, závity )

8.   Chemicko tepelné zpracování

9.   Odstranění cementačních přídavků

10. Tepelné zpracování ( kalení + popouštění )

11. Úprava technologické základny ( přebrousit středící důlky, leštění )

12. Čisté obrábění ( soustružení broušení )

13. Povrchová úprava ( zinkování, chromování, niklování )

14. Zvláštní operace ( vyvažování )

15. Dokončovací způsob obrábění ( jemné broušení leštění lapování )

16. Konzervace

# Podklady pro zpracování technologických postupů

- montážní výkresy sestavy, výkresy jednotlivých dílců

- počet výrobních dílů

- katalog strojů a zařízení které máme k dispozici

- nářadí( řezací, upínací, měřící )

- znalost organizace dílen a kapacitní propočty

- kooperační možnosti pro speciální operace, které není možné zajistit v závodě