2. Měření vybraných strojních součástí

Rybinové drážky

Rybinové drážky jsou drážky úhlové, jejichž plochy svírají jiný úhel než 90° a frézují se dvěma frézami:

1. Drážkovací frézou, kterou se vytvoří pravoúhlá drážka

2. Úhlovou frézou, kterou se rozjíždí boky drážky pod úhlem 55°

Tyto drážky se musí pravidelně kontrolovat a měřit, obzvlášť rovnoběžnost boků v určitých délkách pomocí základních měrek.

Měření rybinových drážek

Šířku vnitřní rybinovité drážky i výřezů nelze přímo změřit. Tento rozměr se měří nepřímo jako míra mezi válečky (u vnitřní rybiny), nebo přes kontrolní válečky (u výřezů). Pomocné rozměry mezi nebo přes válečky mohou být na výkrese zakótovány, v opačném případě je třeba tyto rozměry vypočítat.

S takto vypočteným rozměrem se porovnává odpovídající naměřená hodnota.

Měření rybinové drážky

Zadání úlohy:

a) Nepřímou metodou proveďte kontrolu rozměru B u vnitřní rybinové drážky

b) Nepřímou metodou proveďte kontrolu rozměru A u vnější rybinové drážky - výřezu

Použitá měřidla a pomůcky:

U měřidel napište rozsah a přesnost

● Posuvné měřítko

● Základní rovnoběžné měrky

● Mikrometr

● Kontrolní válečky

Nákres součásti:

Součást nakreslete a zakótujte

Postup měření:

a) Měření vnitřní rybinové drážky

● Změřte u drážky rozměr a základními rovnoběžnými měrkami a hloubku h posuvným měřítkem. Měření proveďte 3krát a vypočítejte aritmetické průměry

● Hodnoty zapište do tabulky

Tab. 1. Tabulka naměřených hodnot

b) Měření vnější rybinové drážky – výřezu

● Změřte u výřezu rozměr A mikrometrem a hloubku H mikrometrickým hloubkoměrem. Měření proveďte 3krát a vypočítejte aritmetické průměry.

● Hodnoty zapište do tabulky

Tab 2. Tabulka naměřených hodnot