## 24 Broušení vnějších kuželových ploch a úkosů

a) Broušení vnějších kuželových ploch:

1) Dlouhé a táhlé kužele se brousí při natočení vrchního stolu o úhel (/2, správného úhlu se dosáhne pomocí kuželového kalibru a úchylkoměru.Povrch broušeného kužele je tak rovnoběžný s pohybem stolu.

2) Kratší kuželové plochy na obrobkách,které lze upnout letmo se brousí bez natočení stolu ,nýbrž jen s natočeným unášecím vřeteníkem.

3) Je-li bruska opatřena natáčecím brousícím vřeteníkem zůstává stůl v nulové poloze.

4) Zapichovacím způsobem

(viz.bod č.2)

Kotouč je však širší než délka kuželové plochy.Nepoužívá podélný posuv,pouze příčný.

5) Kuželovým kotoučem zapichovacím způsobem

###### Broušení vnitřních kuželových ploch

- Podélným způsobem-podélné broušení

a)   Vytočením unášecího vřeteníku

- Vytočením stolu

- Vytočením brousícího vřeteníku

- Zapichovacím způsobem

-lze použít tam, kde je kužel kratší než šířka kotouče.

Brousíme válcovým brusným tělískem,kdy natočení

je realizováno: a) nat. brousícího vřetene

b) nat. unášecího vřetene

c) vytočením stolu

Kuželovým brusným tělískem-vše v nulové poloze

##### Měření kuželových ploch

- Kuželové kalibry

- Pomocí sinusového pravítka

Příklad: Máme vnější kužel. plochu s (= 8°, k dispozici máme sinusové pravítka o délce L= 300 mm.

Vypočítejte výšku h základních rovnoběžných měrek a princip měření nakreslete.

(/2 = 4°

L = 300 mm

Sin (/2 * 300

0,0697 * 300 = 20,926 mm

# Význam kuželových ploch, použití

Kužele slouží pro :

- k upínání-kužel. stopky nástrojů

- středění-střed.důlky pro kuž. hrot

- uzavírání-ventily kohouty apod

- vymezování vůle-kluzná ložiska

- spoj.stroj.součástí-kuželové kolíky