# 06 Soustružení kuželového závitu

Tento druh závitu zhotovujeme tam, kde chceme malým počtem otáček šroubu dosáhnout pevného spojení.

## Způsoby soustružení kuželového závitu

- Příčným vysunutím koníku

- Pomocí vodícího pravítka

ad a)  Koník vyosíme o hodnotu excentricity e . Ztotožníme tím povrchovou přímku kužele s osou soustružení.

Musíme však počítat s tím, že stoupání závitu nebude shodné s posuvem. Je třeba provést následný přepočet

s       cos  (                          cos (

(( ( ((      (    s (  P (   ((

P          2                                 2

Tímto způsobem lze soustružit kužely jen s velmi malým vrcholovým úhlem.

ad b) Lze soustružit vnější i vnitřní kuželové plochy, pracovní postup je stejný.

# Soustružení modulového závitu

Soustruží se na šroubech, které jsou v záběru s modulovým šroubovým kolem. Při jedné otáčce hnacího šneku se hnané kolo pootočí o jeden zub. Platí tedy, že rozteč jednochodého závitu na šneku P se musí rovnat zubové rozteči t ozubeného kola

(( d2

P ( t ( ((  (  (( m

z

d2      roztečná kružnice OK

z      počet zubů OK)

Postup soustružení modulového závitu

je pak v podstatě stejný jako                                                                                                         u lichoběžníkového závitu.