08 Soustružení při složitém upnutí obrobku

Způsob upínání závisí na typu výroby, na druhu a tvaru obráběného materiálu, na stavu ploch polotovaru a dalších skutečnostech. Upínání musí umožňovat jednoduché, rychlé, tuhé a pevné a dalším eventuálním podmínkám vyhovující upnutí.

# Základní druhy upnutí

Do této skupiny patří	- univerzální tří nebo čtyř čelisťová sklíčidla

- kleštiny

- upnutí mezi hroty

- unášecí desky ( unášecí srdce )

Dále pak máme zvláštní druhy upnutí

- na upínací desky

- pomocí úhelníků

- na trny

- pomocí opěrek

Způsoby, druhy a použití

Univerzální sklíčidla

Použití:tuhých rozměrově nenáročných součástí v kusové

a malosériové výrobě

Druhy: Tříčelisťové   (nejužívanější)

Čtyřčelisťové

U součástí přírubovitého tvaru používáme tzv. měkké čelisti

Kleštiny

Použití: rychloupínání především tyčového mat; velkosériová a hromadná výroba

Výhody: - rychlé upnutí, nedeformuje součást, vysoká přesnost

Nevýhody: - malý rozsah upínání

Upínání mezi hroty :

Pomocí nich soustružíme delší součásti po celé délce nebo s použitím unášecího srdce; to se upíná mezi dva hroty. Výhodou je dodržení souososti. Polotovar je potřeba nejprve osoustružit na čele do požadované délky a pak vyvrtat středící důlky. Obrobek nesmí mít osovou vůli. Tvar a velikost středícího důlku je normalizován. Pro obrábění až ke středícímu důlku se používá hrot zploštělý a při soustružení táhlých kuželových ploch se používá hrot ukončen kuličkou.

Unášecí deska ( unášecí srdce )

Rychlý způsob upínání obrobků., kroutící moment přenáší buď kolík nebo drážka zhotovená v unášecí desce.

Zvláštní druhy upnutí

Lícní desky :

Od univerzálního sklíčidla se liší tvarem, velikostí, konstrukcí a rozsahem použití. Můžeme zde upínat součásti nerotačních tvarů, excentrické součásti aj. Každá čelist se pohybuje samostatně, drážky slouží pro upínky a pro protizávaží. Ke speciálním patří upínací desky elektromagnetické.

Úhelníky

Upínáme zde předměty složitějších a nepravidelných tvarů s rovinnými plochami kolmými k obrábění čela. Mohou být používány společně s lícní deskou.

Upínání pomocí trnů :

Soustružnické trny používáme k upínání součástí s dírou. Druhy :

- Pevné  -  kuželové

- se závitem

- Stavitelné  – princip kleštin

- s pružnými elementy

Kuželové trny – pevné :

Používáme je u součástí s přesnou dírou, způsob upnutí je rychlý, průřez odřezané díry je malý.

Trn se závitem – pevný :

Často používaný způsob, při upínání dosahujeme značných upínacích sil. Nejčastěji jej používáme při výrobě řemenic či ozubených kol

Trny na principu kleštin – stavitelné :

Používají se k upnutí součástí s méně přesnou dírou.

Trny s pružnými elementy – stavitelné

Používají se pro součásti s nepřesnou dírou, pružné elementy se deformují, čímž je součást vystředěna a upnuta

Opěrky a jejich použití:

Dlouhé hřídelové součásti při soustružení podepíráme pohyblivými nebo pevnými opěrkami, čímž zamezíme jejich průhybu a chvění. Průhyb je způsoben radiální složkou řezné síly Fy nebo vlastní hmotností obrobku.

Pevná opěrka: má stejné vedení jako základní deska koníku. V potřebné poloze se k vedení lože připevňuje třmenem a šroubem s maticí.Mívá tři opěrné kladky, které se při soustružení otáčejí, a lze je přestavovat v radiálním směru.Kladky jsou ocelové, kalené a broušené. jejich výhoda spočívá v tom, že způsobují malé tření, menší ztráty hnací energie a nezadírají stykové plochy. Činná část čelisti může být i nehybná (bronzové kameny). Potom jejich stykové plochy s obrobkem se musí dostatečně mazat

Pohyblivá opěrka: při soustružení dlouhých hřídelů,nebo při řezání dlouhých závitů připevněna na suportu, pohybuje se současně s nástrojem.

pevná opěrka                                          pohyblivá opěrka

Upínání obrobků s výstředními plochami

Výstřední plochy bývají velmi časté u řady rotačních součástí. Při soustružení je upínáme :

1)  Mezi hroty po předchozím orýsování a navrtání středících důlků

2) Při vynechání čelisti sklíčidla o jednu až více otáček ( případná korekce )