12 NC a CNC programování - SURFCAM

%

O1

//CV1NASTAVENí_JEDNA.NCC 29.11.2007

M6 T74

M3 S265

G94

G97

G0 X-195.8778 Z195.8581

X-195.8778 Z199.324

X-62.405 Z199.324

G1 X-57.405 Z199.324 F13.25

X-57.405 Z40.2 F26.5

X-58.4 Z40.2 F26.5

G2 X-60.4 Z39.2 R1. F26.5

G1 X-60.4 Z-0.8 F26.5

G0 X-65.4 Z-0.8

X-65.4 Z199.324

X-59.405 Z199.324

G1 X-54.405 Z199.324 F13.25

X-54.405 Z40.2 F26.5

X-57.405 Z40.2 F26.5

G0 X-62.405 Z40.2

X-62.405 Z199.324

X-56.405 Z199.324

G1 X-51.405 Z199.324 F13.25

X-51.405 Z40.2 F26.5

X-54.405 Z40.2 F26.5

G0 X-59.405 Z40.2

X-59.405 Z199.324

X-53.405 Z199.324

G1 X-48.405 Z199.324 F13.25

X-48.405 Z77.5128 F26.5

G2 X-50.4 Z74.2 R6. F26.5

G1 X-50.4 Z40.2 F26.5

X-51.405 Z40.2 F26.5

G0 X-56.405 Z40.2

X-56.405 Z199.324

X-50.405 Z199.324

G1 X-45.405 Z199.324 F13.25

X-45.405 Z79.0716 F26.5

G2 X-48.405 Z77.5128 R6. F26.5

G0 X-53.405 Z77.5128

X-53.405 Z199.324

X-47.405 Z199.324

G1 X-42.405 Z199.324 F13.25

X-42.405 Z79.856 F26.5

G2 X-45.405 Z79.0716 R6. F26.5

G0 X-50.405 Z79.0716

X-50.405 Z199.324

X-44.405 Z199.324

G1 X-39.405 Z199.324 F13.25

X-39.405 Z120.0646 F26.5

G2 X-40.4 Z119.2 R1. F26.5

G1 X-40.4 Z80.1161 F26.5

G2 X-42.405 Z79.856 R6. F26.5

G0 X-47.405 Z79.856

X-47.405 Z199.324

X-41.405 Z199.324

G1 X-36.405 Z199.324 F13.25

X-36.405 Z120.3264 F26.5

G3 X-38.4 Z120.2 R4. F26.5

G2 X-39.405 Z120.0646 R1. F26.5

G0 X-44.405 Z120.0646

X-44.405 Z199.324

X-38.405 Z199.324

G1 X-33.405 Z199.324 F13.25

X-33.405 Z121.0755 F26.5

G3 X-36.405 Z120.3264 R4. F26.5

G0 X-41.405 Z120.3264

X-41.405 Z199.324

X-35.405 Z199.324

G1 X-30.405 Z199.324 F13.25

X-30.405 Z124.0575 F26.5

G3 X-33.405 Z121.0755 R4. F26.5

G0 X-38.405 Z121.0755

X-38.405 Z199.324

X-32.405 Z199.324

G1 X-27.405 Z199.324 F13.25

X-27.405 Z171.2419 F26.5

X-30.4 Z159.2623 F26.5

X-30.4 Z124.2 F26.5

G3 X-30.405 Z124.0575 R4. F26.5

G0 X-35.405 Z124.0575

X-35.405 Z199.324

X-29.405 Z199.324

G1 X-24.405 Z199.324 F13.25

X-24.405 Z183.2419 F26.5

X-27.405 Z171.2419 F26.5

G0 X-32.405 Z171.2419

X-32.405 Z199.324

X-26.405 Z199.324

G1 X-21.405 Z199.324 F13.25

X-21.405 Z195.2419 F26.5

X-24.405 Z183.2419 F26.5

G0 X-29.405 Z183.2419

X-29.405 Z199.324

X-25.3846 Z199.324

G1 X-20.3846 Z199.324 F13.25

X-21.405 Z195.2419 F26.5

G0 X-195.8778 Z195.2419

X-195.8778 Z199.2992

X-24.9876 Z199.2992

G1 X-19.9876 Z199.2992 F13.25

X-30. Z159.2498 F26.5

X-30. Z124.2 F26.5

G3 X-38.4 Z120. R4.2 F26.5

G2 X-40. Z119.2 R0.8 F26.5

G1 X-40. Z79.9446 F26.5

G2 X-50. Z74.2 R5.8 F26.5

G1 X-50. Z40. F26.5

X-58.4 Z40. F26.5

G2 X-60. Z39.2 R0.8 F26.5

G1 X-60. Z-0.8 F26.5

G0 X-195.8778 Z-0.8

X-195.8778 Z195.8581

X-190.8778 Z195.8581

M6 T74

M30