16 Frézování drážek na kuželu

Při frézování drážek na kuželových plochách upínáme obrobek do UDP, který nám zajistí potřebné vytočení obrobku. Polotovar upínáme do sklíčidla buď letmo nebo podepíráme hrotem koníku.. Součásti s dírou můžeme upínat prostřednictvím trnů

Postup při seřízení:

- Upneme UDP na stůl frézky

- Nastavíme požadovaný úhel α /2 a překontrolujeme ČÚ

- Při delším vyložení podepřeme součást koníkem

- Zvolíme nástroj (dvoubřitá fréza)

- Najedeme na střed pomocí kontrolního trnu a pak frézujeme