17 Frézování šroubovitých  drážek

Šroubovice : vznikne, navineme-li těleso určitého profilu na válec pod určitým úhlem.

Jedná se drážku určitého tvaru, která tvoří přeponu pravoúhlého trojúhelníku navinutého na válec.

Princip frézování.

Posuvný pohyb obrobku je zabezpečován, tak jako při běžném frézování pomocí pohybového šroubu a matice. Otáčivý pohyb vřetene dělícího přístroje zabezpečuje pohybový šroub podélného posuvu, převod výměnných ozubených kol, který musíme vypočítat a sestavit a vnitřní mechanizmus  dělícího přístroje. Řezný pohyb frézy je zabezpečován vřetenem frézky. Převod výměnných OK musí být nastaven tak, aby za jednu otáčku frézovaného obrobku se stůl frézky s obrobkem posunul o velikost stoupání šroubovice.

Nástroj musí být orientován ve směru pohybu frézy. Jedná se tedy o úhel β a dosáhneme toho:

- vytočením vřetene

- vytočením stolu

Příklad : 7 drážek

Postup :

- Pracujeme na stroji FU 32, stoupání šroubu je 5 mm

- Vypočítáme stoupání šroubovité drážky na obrobku

3) Vypočítáme úhel (

90° - 60° = 30°

- úhel natočení vřetene ( stolu )

4) Upneme a seřídíme UDP

5) Upneme obrobek ( nejčastěji na předem zhotovený trn )

6) Najedeme si nástrojem na střed obrobku

7) Provedeme dělení

40       40         5         30

nk =  (  =  (  = 5 (  = 5 (

z         7          7          42

8) Spočítáme převod ozubených kol

40 . Ss    40 .5       200                           Z5 . Z7     40 . 24

i = ((  =  ((  =  ((  =  0,45955 =   ((   =    ((

S        435,2     435,31                       Z6 . Z8      88 . 24

a) - sestrojíme jednoduchý převod, kde na pohybovém šroubu stolu bude

umístěno OK – Z5 = 40 a na hřídeli UDP – Z8 = 88

- libovolně vložené kolo umístěné na liře nám spojí převod a zároveň změní

smysl otáčení obrobku

b) - sestrojíme složený převod, kdy ozubená kola Z6 a Z7 budou spojovat převod

přičemž se velikost převodu nemění (nemění se smysl otáčení)

9) Po vyfrézování první drážky se vrátíme zpět na začátek ( vyjedeme z mat. o hloubku

h vlivem vůle )

10) Najedeme opět patřičnou hloubku a na roztečné kružnici 42 odjedeme 5 otáček a 30

dírek a frézujeme další drážku

11) Kontrola skutečného úhlu a stoupání šroubovité drážky

200                                                                440,044

i  =  (                                                    tg ( =  ((((

S                                                                     ( . d

200

S =  (((                                                ( =  60° 20´ 20´´

0,4545

S = 440,044