19 Frézování ozubených kol.

Zuby čelních OK, které patří k nejčastěji používaným můžeme zhotovit těmito způsoby třískového obrábění :

- frézováním tvarovými nástroji dělící metodou-profilovými frézami :

1. kotoučovými

2. stopkovými

- frézováním odvalovací frézou na odvalovacích frézkách

- obrážením nebo hoblováním

Základní výpočty.

h = ha + hf              h - výška zubu                               h = ha + ha + ca         ha – výška hlavy zubu

hf = ha + ca             hf - výška paty zubu

h = 2ha + ca                 ca – hlavová vůle

ca = 0.25m                                             h = 2 m + 0,25 m

ha = m                                                                                                h = 2,25 m

t = ( . m   ....  rozteč zubů

(Df = ( D – 2 h f   ( ( Da – 2 h

# (Da = ( D + 2 h a  ( ( Df + 2 h

# ( D

m ... modul [mm] =      (

Z

z ... počet zubů

# D = m  .  z

Nástroje na ozubená kola

a) Frézování tvarovými nástroji

- Kotoučové frézy – modulové

Tvar zakřivení boků, zubů se mění podle počtu zubů tak, že pro  výrobu by byl potřeba pro každé Ok jiný nástroj. Při malých rozdílech počtech zubů jsou odchylky zakřivení boků zubů nepatrné, proto se používá jedné frézky pro určitý rozsah zubů, avšak pro stejný modul.

Osmičlenná tabulka fréz pro moduly 0.5 - 8 mm :

- Stopková profilová fréza – palcová

Používá se pro frézování OK s přímými šikmými i šípovými zuby, je-li modul větší než 20 mm. Ozubení u tvrdých materiálů nejdříve frézujeme hrubovací frézou a pak dokončíme frézou profilovou. Zubní mezery přímých zubů se frézují na jeden záběr je-li modul do 6 mm, dvěma záběry při m = 10 mm a třemi záběry při

m = nad 12 mm.

Výhody : nevyžadují velký výběh  nástroje z materiálu jako frézy kotoučové.

Nevýhody : menší produktivita práce.

Postup při seřizování výroby OK.

Př.:  máme frézovat OK, které má 52 zubů a m = 2,5 mm

- upneme a vyrovnáme UDP

- upneme polotovar na předem zhotovený trn a zajistíme proti pohybu

- upneme nástroj na trn nebo do kleštiny, najedeme na střed součásti

- upneme součást a zabereme kontrolní třísku

- spočítáme otáčky kliky

40        40      10      30

n k =  (     =  (  =  (  =  (

z          52      13      39

- vypočítáme hloubku záběru  h

h = ha + hf                      hf = ha + ca

h = 2,5 + 3,125              hf  = 2,5 + 0,625

h = 5,625 mm                hf  = 3,125

- Frézujeme jednotlivé zuby

- Součást nakonec odjehlíme

b) Výroba OK odvalováním

Princip odvalování

Odvalovací fréza se při práci otáčí kolem své osy a koná řezný pohyb, obrobek se přisouvá k fréze tak, aby při svém otáčení jeho valivá kružnice odvalovala po valivé přímce po hřebenu frézy

Při frézování přímých zubů je osa nástroje skloněna k ose obrobku o úhel ( , který odpovídá úhlu šroubovice na nástroji. Vzájemná vazba mezi otáčkami odvalovací frézy a obráběného kola se dosahuje skupinovou výměnných ozubených kol. Většina odvalovacích frézek pracuje nesousledným způsobem.Umožňuje to zvýšení řezné rychlosti o 20-40 % a posuv až 80%. Lepší jakost povrchů ozubení zaručují odvalovací frézy větších průměrů.

c)  Obrážení ozubených kol

Provádí se na obrážecích strojích :

- hřebenovým nožem

- kotoučovým nožem

ad 1. Nástroj má tvar ozubeného hřebene s lichoběžníkovým profilem a koná řezný pohyb ve směru kolmém k čelní rovině obrobku

ad 2. Princip je založen na odvalování dvou ozubených kol po valivých kružnicích. Nástroj je v podstatě ozubeným kolem s řeznými úhly.

Dokončování ozubených kol

Ševingování : dokončovací metoda nezakalených ozubených kol, přídavek na bocích zubů je odebírán ševingovacím nástrojem. Osy nástroje a ozubeného kola jsou mimoběžné. Při práci tvoří nástroj s obrobkem nástroj záběr 2 OK, čímž dochází ke vzájemnému skluzu a odebírání drobných částic materiálu.

Výhody : jednoduché , proti broušení se ševingování rychlejší

Nevýhody : drahý nástroj, použití jen pro měkká nezakalená kola