##### 23 Broušení tvarových ploch

##### Tvarování brusných kotoučů

Jednoprofilové kotouče-diamantový orovnávač

Protože diamant působí v jednom místě musí se vést po povrchu,aby se dosáhlo čistého,orovnaného profilu.

#### Několika profilové kotouče

Tvarují se diamantovými orovnávači ve speciálních přístrojích nebo zamačkávacími kladkami.

Zamačkávací kladky jsou rotační nástroje s RO zakalené na tvrdost (63-65 HRC.Na obvodu mají požadovaný profil a obvodové drážky jsou pravidelné přerušovány pro obvod vydroleného brusiva.

Výhody:  -  tvarování kotouče je rychlejší

-  kotouč brousí rychleji-nemá zrna  otupené diamanty

-  lze tvarovat náročnější profily s menším sklonem boků

-  úspora diamantu

Nevýhody: -větší spotřeba brousících kotoučů

Orovnávání brusného kotouče do rádiusového tvaru

# Je-li diamantový hrot nad osou kolébky, vytváříme na BK vydutou plochu, je-li diamantový hrot pod osou kolébky, vytváříme plochu vydutou.

# Broušení rotačních tvarových ploch

Rotační tvarové plochy lze v sériové výrobě brousit kopírováním(podobně jako soustružit), pomocí NC a CNC techniky nebo tvarovým kotoučem zapichovacím způsobem.

a) Kopírováním

b) Broušení tvarovým kotoučem

-šířka tvarového kotouče musí být větší než šířka obráběné plochy.

-širší tvary lze brousit na jednom obrobku několika složenými kotouči najednou

## Pomůcky při broušení

- upínací pomůcky – hranolovité podložky, magnetické podložky, úhelníky, svěrky, sinusové pravítko, prizmatické podložky s upínacím třmenem, hrotový přístroj, příložky se středícími důlky

- kontrolní pomůcky – příměrné desky, kontrolní válce, měřící stojánek s úchylkoměrem, sada základních rovnoběžných měrek, nožová pravítka, ploché kalené úhelníky

## Broušení tvarů plochým kotoučem

Tvarové plochy o velkých poloměrech lze s výhodou brousit plochým kotoučem pomocí hrotového přístroje, popřípadě ve výkyvném přípravku. Výhodou je podstatně větší výkon než u tvarových kotoučů, jejich menší spotřeba a jednodušší údržba – orovnávání

- Broušení pomocí hrotového přístroje

  - pokud lze obrobky opatřit středícími důlky nebo je možno vyvrtat pomocný otvor, nemusíme použít další pomůcky

## Tvarové ploch můžeme brousit rovněž pomocí speciálních přípravků. Pro broušení tvarových ploch lze s výhodou použít kopírovací brusky nebo brusky číslicově řízené. Vzhledem k jejich vysoké ceně lze však využít i mechanické kopírování na běžných bruskách.

Kopírovací broušení vnitřního tvaru                      Kopírovací broušení vnějšího tvaru