Otočné stoly

Otočné stoly jsou kruhové upínací desky otočné kolem svislé osy a používají se jako přídavné zařízení u frézek, čímž rozšiřují její pracovní možnosti. S pomocí otočných stolů můžeme provádět:

- tvarové plochy

- rotační válcové a kuželové plochy

- ve spojení s podélným posuvem – spirály

- vrtat otvory o přesných roztečích

Konstrukce:

- kruhová deska s T drážkami pro upínání

- spodní část desky má na obvodu ozubení, do kterého zabírá šroub

- otočný pohyb desky je odvozen od ručního kolečka

- základna s drážkami pro upnutí

Šnekový převod otočných stolů má tyto počty zubů:

- malý otočný stůl z = 60 , jedna otáčka kliky 360°/ 60 = 6°

- střední otočný stůl z = 90 , jedna otáčka kliky 360°/ 90 = 4°

- velký otočný stůl z = 120 , jedna otáčka kliky 360°/ 120 = 3°

Na otočném stole můžeme odjíždět vzdálenost buď ve stupních (stupnice na otočném stole) nebo použijeme dělící kotouč. Dělení je pak podobné jako u UDP

Pro výpočet kliky platí vztah:

Zv                                                                Zv………..počet zubů ozubeného věnce

Nk = -------

Dč                                                                        Dč………..počet roztečí

φ

Nk = -------

DI                                                                         DI………  úhel, připadající na jednu otáčku OS

Příklad 1

Vypočtěte otáčky kliky, má-li se na otočném stole 1:60 pootočit o 46 roztečí, má-li dělící kotouč tyto počty dírek:

  - strana: 15, 17, 18, 20, 23, 27, 31, 32

  - strana: 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49

Příklad 2

Vypočtěte otáčky kliky, má-li se na otočném stole 1:90 pootočit o 68°, má-li dělící kotouč tyto počty dírek:

  - strana: 15, 17, 18, 20, 23, 27, 31, 32

  - strana: 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49