# Domácí úkol 2

1. Výroba drážek

- rozdělení drážek z hlediska tvaru, hloubky a délky

- vady drážek a jejich příčiny,

- jak budete frézovat drážku 8P7délky 30 mm, postup výroby, měření

2. Frézování

- vyhledejte ve strojnických tabulkách obrobitelnosti oceli 11373 jestliže polotovar budeme frézovat

- dle strojnických tabulek stanovte řeznou rychlost a posuv na zub při frézování

plochy 20 x 100 mm na čisto čelní válcovou frézou Ø D =63, z = 10,bude-li

hloubka řezu h =2 mm a požadovaná drsnost dle výkresu Ra=6,3,

- vyhledanou hodnotu řezné rychlosti opravte součinitelem kv pro obrobitelnost

dané oceli,

- vypočítejte otáčky vřetena stroje pro upravenou řeznou rychlost,

- vypočítejte velikost posuvu za 1 minutu,má-li nástroj počet zubů z = 10

3. Soustružení

- způsoby soustružení kuželových ploch – stručně charakterizuje,

- vypočítejte kuželovitost  k , je-li ØD = 64, Ød = 48, L = 150,

- sklon povrchové úsečky S,

- úhel sklonu povrchové úsečky α/2,

- vrcholový úhel kužele α,

- jakými způsoby lze natočit nožové saně o úhel α/2,

- jak nastavíte nůž pro soustružení daného kužele a zdůvodněte proč

4. Před soustružením je nutno zabezpečit spolehlivé upnutí obrobku i nástroje:

a)   uveďte zásady při upínaní nástrojů a obrobků,

- vyjmenujte způsoby upínání součástí na soustruhu

5. Budete frézovat ozubené kolo m = 3, Z = 28, a proto:

- vypočítejte rozměry ozubení:ha, hf, h, D, Da, Df, t, s, su, ca,

- popište konstrukci a použití univerzálního dělícího přístroje,

- uveďte jaké způsoby dělení lze na UDP provádět,

- jaký druh dělení použijete pro frézování daného ozubeného kola,

- vypočítejte otáčky kliky, má-li dělicí kotouč tento počet děr:

1.strana:24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43

2.strana:46, 47, 49, 52, 53, 54. 57,58, 59, 62, 66

6. Při frézování rybinovitých výřezů je nutno dodržet určitý postup jejich výroby i měření.    Proto uveďte:

- použití rybinovitých výřezů

- postup práce při frézování rybinovitých výřezů, je-li hloubka h = 40, B = 320 mm a úhel sklonu boků = 55°,

- na jaký rozměr K výřezy vyhrubujete

- vypočtěte rozměr A přes válečky, bude-li použito válečků d = 20 mm