1. Podle výkresu  navrhněte výrobní postup.

V postupu uveďte:

a)  sled jednotlivých operací,

b)  stručný popis práce,

c)  náčrt prováděné operace,

d)  použité nástroje, pomůcky, měřidla pro jednotlivé

operace

Údaje zpracujte do tabulky podle vzoru:

| Číslo op. | Popis operace | Náčrt | Nástroje, měřidla |
| --- | --- | --- | --- |

2. Ve strojnických tabulkách vyhledejte, popř. stanovte dle výkresů mezní úchylky rozměrů:

| KÓTA | Ø 58 G 7 | Ø 138 | Ø 94 g 9 | 36 H 8 | 25 ± 0,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JR |  |  |  |  |  |
| HÚ |  |  |  |  |  |
| DÚ |  |  |  |  |  |
| HMR |  |  |  |  |  |
| DMR |  |  |  |  |  |
| T |  |  |  |  |  |

- vyhledejte ve strojnických tabulkách obrobitelnost oceli 11 373  jestliže ji budeme soustružit

- dle strojnických tabulek stanovte řeznou rychlost a posuv na zub při frézování

plochy  šířky b = 30 mm  na čisto čelní válcovou frézou Ø D = 40, z = 10, bude-li hloubka

řezu h = 2 mm a požadovaná drsnost dle výkresu Ra = 6,3

- vyhledanou hodnotu řezné rychlosti opravte součinitelem kv pro obrobitelnost

dané oceli

- vypočítejte otáčky vřetene stroje pro upravenou řeznou rychlost

- vypočítejte velikost posuvu za 1 minutu,má-li nástroj počet zubů z = 10

- způsoby soustružení kuželových ploch – stručně charakterizujte

- vypočítejte kuželovitost  K , je-li ØD = 40, Ød = 30, L = 80

- sklon povrchové úsečky S

- úhel sklonu povrchové úsečky α/2

- vrcholový úhel kužele α

- jakými způsoby lze natočit nožové saně o úhel α/2

- jak nastavíte nůž pro soustružení daného kužele a zdůvodněte proč, uveďte způsoby tvarování brusných kotoučů

- vyjmenujte a charakterizujte způsoby broušení rotačních tvarových ploch

- vyjmenujte a charakterizujte způsoby broušení tvarových ploch plochým kotoučem

- vyjmenujte a  stručně charakterizujte dokončovací metody obrábění

- vyjmenujte a  stručně charakterizujte nekonvenční metody obrábění

- budete frézovat ozubené kolo m = 3, Z = 28  :  vypočítejte rozměry ozubení: ha, hf, h, D, Da, Df, t, s, su, ca

- popište konstrukci a použití univerzálního dělícího přístroje

- uveďte jaké způsoby dělení lze na UDP provádět

- jaký druh dělení použijete pro frézování daného ozubeného kola

- vypočítejte otáčky kliky, má-li dělicí kotouč tento počet děr:

1.strana:24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43

2.strana:46, 47, 49, 52, 53, 54. 57,58, 59, 62, 66

v)   nakreslete schéma seřízení stroje pří frézování šroubovitých drážek, napište vztah  pro výpočet

převodového poměru

- použití rybinovitých výřezů

- postup práce při frézování rybinovitých výřezů, je-li hloubka h = 16, B = 250 mm a úhel sklonu boků = 55°

- na jaký rozměr K výřezy vyhrubujete

- vypočtěte rozměr A přes válečky, bude-li použito válečků d = 14 mm

- konstrukci otočných stolů

- druhy otočných stolů

- postup práce při hrubém ustavení

- vypočtěte otáčky kliky, má-li se na otočném stole 1:90 pootočit o 45°, má-li dělící kotouč tyto počty dírek:

  - strana: 15, 17, 18, 20, 23, 27, 31, 32

  - strana: 37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49