Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Programování závitů

Při programování závitů můžeme použít tři základní funkce:

G33  Tvorba závitu na jednu třísku

G78  Pevný cyklus pro tvorbu závitu s kolmým přísuvem nástroje

G79  Pevný cyklus pro tvorbu závitu s šikmým přísuvem nástroje

G33 – SOUSTRUŽENÍ ZÁVITŮ

Funkce umožňuje soustružení závitu na jednu třísku na průměru (X) se stoupáním (K)

v délce (Z). Provede posuv v ose Z tak, že na jednu otáčku vřetene připadá stoupání K. Posuv je přesně synchronizován s otáčením vřetene a začíná vždy při stejném úhlovém nastavení vřetene.

G33 X.. K.. Z..

X...malý průměr závitu

K...stoupání závitu

Z...délka závitu

G78 – CYKLUS ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ S KOLMÝM PŘÍSUVEM

Odebíráním třísky o hloubce H je řezán závit o stoupání K postupně až na souřadnici (nebo o vzdálenost) X, Z. Cyklus je ukončen návratem do původní polohy.  Přísuv nástroje je kolmo na osu rotace obrobku.

G78 X.. Z.. H.. K..

X...malý (velký) průměr závitu

Z...délka závitu

H...hloubka třísky

K...stoupání závitu

##### G79 – Řezání metrického závitu se šikmým přísuvem

Cyklus se používá při soustružení závitů v délce dané adresou (Z), se stoupáním (K). V adrese (X) se uvádí malý průměr závitu. Přísuv nástroje je šikmo, po boční ploše závitu. Po vysoustružení závitu se nástroj vrátí rychloposuvem do výchozí polohy.

G79  X.. Z.. H.. K..

X...malý (velký) průměr závitu

Z...délka závitu

H...hloubka třísky

K...stoupání závitu