Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Vrtání otvorů

Pro vrtání otvorů na CNC strojích používáme tři základní typy funkcí :

G81 – CYKLUS VRTÁNÍ

G73 – CYKLUS VRTÁNÍ S PRODLEVOU

G83 – CYKLUS VRTÁNÍ S VÝPLACHEM

G81 – CYKLUS VRTÁNÍ

Vrtání otvoru na souřadnici (nebo o vzdálenost) Z rychlosti F. Zpětný pohyb rychloposuvem.

G81 Z.. F..

Z...hloubka vrtaného otvoru

F...velikost pracovní rychlosti nástroje

G73 – CYKLUS VRTÁNÍ S PRODLEVOU

Vrtání hlubokého otvoru na souřadnici (nebo o vzdálenost) Z rychlostí F. Vždy po vyvrtání přírůstku H je provedeno krátké přerušení pohybu za účelem zlomení třísky. Zpětný pohyb rychloposuvem.

G73        Z...  H...  F...

Z...hloubka vrtaného otvoru

H..délka dráhy nástroje do krátké časové prodlevy

F...velikost pracovní rychlosti nástroje (mm/min.

G83 – CYKLUS VRTÁNÍ S VÝPLACHEM

Cyklus se používá pro vrtání hlubokých otvorů hloubky Z, s posuvem vrtáku F. Po odvrtání hlouby otvoru dané adresou H nástroj vyjede do výchozí polohy rychloposuvem pro odstranění třísek a rychloposuvem se opět vrátí na vrtanou hloubku a pokračuje pracovním posuvem na hloubku H. Toto se opakuje až na hloubku otvoru Z.

G83        Z...  H...  F...

Z...hloubka vrtaného otvoru

F...velikost pracovní rychlosti nástroje

H…přírůstek vrtání