Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

# 1. Ruční osciloskop DSO1060

Jeho základní parametry jsou:

- Dvoukanálový.

- Pásmo 60Mhz.

- Paměť.

- Displej barevný TFT LCD 320x240.

- USB připojení a podpora pro tisk.

- Automatické nastavení jedním tlačítkem.

- 15 různých nastavení, 22 automatických měření.

- Citlivost 10mV/dílek až 5V/dílek

- Max. vstup 400V (DC+AC Peak).
Multimetr: vstup AC: 600V, DC: 800V,

Měření napětí, proudu, odporu, kapacity, diod. Cena s DPH (7/2011) 13 910 Kč. .

# 2. Jednoduchý osciloskop

Tento servisní extra maličký osciloskop byl prodán s dokladem o koupi v Aukru v květnu 2011. Základní parametry:

- Zobrazení: 2.8″ barevný TFT LCD Rozlišení: 320x240.

- Šířka pásma: 0 - 1MHz.

- Časová základna: 1µS/Díl ~ 10s/Díl.

- Vstupní citlivost: 10mV/Díl ~ 10V/Díl (s dělením 1:1 na sondě).

- Maximální vstupní napětí: 80Vpp ( 1:1 na sondě).

- Funkce měření: frekvence, perioda, střída, Vpp a velikost DC složky.

- Synchronizace podle náběžné nebo sestupné hrany.

- Stavitelná úroveň synchronizace s ukazatelem.

- Sample Hold.

- Kalibrační generátor pravoúhlého tvaru: 10 Hz ~ 1 MHz.

- Nabíjení: mini USB.

- Cena 1700 Kč.

# 3. Grafický multimetr a osciloskop DM411

Umožňuje  připojení k PC přes USB port. Parametry:

- DC napětí: 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V, přesnost: +/- (0.8%).

- AC napětí: 4V / 40V / 400V / 750V, přesnost: +/- (1%).

- DC proud: 400 µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A, přesnost: +/- (1%).

- AC proud: 400 µA / 4000µA / 40mA / 400mA / 4A / 10A, přesnost: +/- (1.5%).

- Odpor: 400ohm / 4kohm / 40kohm / 400kohm / 4Mohm / 40Mohm, přesnost: +/- (1%).

- Kapacita: 40nF / 400nF / 4µF / 40µF / 100µF, přesnost: +/- (3%).

- Kmitočet: 10Hz ~ 10MHz, přesnost: +/- (0.1%).

- Vstupní citlivost: 20mV / div-500V / div (1-2-5).

- Vstupní impedance pro DC: 10Mohm.

- Šířka pásma: 8MHz.

- Vertikální přesnost: +/- (5%).

- Horizontální přesnost: +/- (0.01%).

- Rozměry: 200 x 100 x 48mm. Hmotnost: 498g.

- Napájení: 4x 1.5V bat. (AA). Indikátor baterie. Sleep mód.

- Test diod, akustický test.

- Paměť.

- Nastavení jasu a kontrastu.

- Podsvícení displeje.

- USB připojení.

- Max. displej 3999 (160 x 160, jednobarevný).

- Cena: 7.193,- Kč (bez DPH).

Další 3 něření zachycená na displeji DM 411

# 4. Levný multimetr DM430

Je to přenosný osciloskop a grafický multimetr.

Může být napájen bateriemi, akumulátorem nebo se zvláštní síťovou zástrčkou. Základní parametry:

- Display 128 x 64 pixelů, grafický LCD.

- Časová základna - 0,2 µsec. až 1 hod. (ve 32 krocích).

- Kmitočet do 2 Mhz- citlivost 0,1 mV.

- Vstupní impedance 1Mohm. / 20 pF (standardní osciloskopická sonda).

- Max. vstupní napětí 100 V.

- Ukládání 2 signálů do paměti.

- Plně automatické nastavení pro volt/div a čas/div.

- Rozměry - 220x105x35 mm, hmotnost 395 g.

- Cena: 4.999,- Kč (bez DPH).

# 5. „Malý, ale šikovný“ osciloskop DM415

Kompaktní ruční osciloskop do 10 MHz s intuitivním joystikovým ovládáním. Možnost připojení k PC.

- Vstupní impedance: 1 MOhm. / 20 pF (standardní osc. sonda).

- Maximální vstupní napětí: 100 V peak (AC + DC), 200 V peak to peak (AC).

- Trigger režim: run, normal, once, roll mode for 1 sec./div (a pomalejší).

- Rozlišení LCD: 64 x 128 pixelů.

- Měření TRUE RMS: od 0,1 do 80 V (do 400 V RMS za předpokladu použití sond x10).

- Rozměry: 155 x 100 x 45 mm. Hmotnost: 395 g..

- Napájení: 451.5V bat. (AAA). Indikátor baterie. Životnost baterií až 10 hodin..

- Možnost napájení síťovým adaptérem.

- Výstup RS232: galvanicky oddělený.

- Cena: 5.454,- Kč (bez DPH).

Ilustrační fotoDM 415 a průběh zachycený na monitoru po připojení PC

# 6. Kvalitní 2-kanálový digitální osciloskop DM420

Zobrazí střídavé proudy o kmitočtu až 60 MHz. Je vybaven pamětí pro připojení k PC přes USB port..Výhodou osciloskopu je také možnost uložení dat a jejich následného zpracování. USB osciloskop disponuje dvěma kanály, kterými je možno snímat signály až do 60 MHz. Plocha obrazovky věrně simuluje obvyklý osciloskop. Další parametry:

- Funkce automatického nastavení.

- Funkce spektrálního analyzátoru.

- Měřící vstupy: Dva oddělené kanály.

- Napájení přes USB kabel.

- Max. vstupní napětí: 32 Vef.

- Vstupní impedance:1 Mohm. / 50 pF.

- Vstupní vazba: DC – AC – GND.

- Max. kapacita paměti: 32 000 měření.

- Horizontální zobrazení: Auto, Norm, Single.

- Provozní teplota: 0 °C až + 40 °C.

- Rel. vlhkost vzduchu do 80 %..

- Systémové předpoklady:

- Windows 98 SE nebo vyšší verze (XP).

- Pentium s min. 640 kB RAM.

- VGA, CD-ROM, USB 2.0.

- 40 MB volného místa na pevném disku.

- Rozměry - 208 x 100 x 33 mm, hmotnost 280 g.

- Cena: 8.059,- Kč (bez DPH).

Časové průběhy zachycené DM420