# Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

- Co je integrovaný obvod (IO)

Integrovaným obvodem nazýváme moderní, dnes běžnou, elektronickou součástku.

Jedná se o zabudování (integraci) mnoha jednoduchých elektrických součástek v jednom pouzdře. Samozřejmě speciální mikrotechnogií. Může to být složitý elektrický obvod nebo dokonce zařízení. Integrované obvody dělíme především podle zpracovávaného signálu na číslicové a analogové.

Má mnoho vývodů, zpravidla ve dvou řadách. Vžil se proto pro něj termín „šváb“.

Na obrázku vidíme různá provedení pouzder IO vč. Označení. Např. DIL znamená „Dual in Line“, česky dvakrát v řadě.

2. Kde se používají

- Ve spotřební elektronice: televize, videa, satelitní přijímače, dálková ovládání, rádia, CD či MP3i MP4 přehrávače, digitální hodinky, digitální fotoaparáty…

- Ve výpočetní technice: kalkulačky, počítače, tiskárny, monitory…

- Ve dopravě auta, letadla v družicích GPS přijímače…

- V průmyslu: NC stroje, automatizované linky…

- V medicíně: monitorovací přístroje, dialýza, kardiostimulátory…

- Při přenosu informací: mobilní telefony, vysílačky…

- V měřicí technice aj.

3. Hlavní výhody

- Malé rozměry.

- Malá hmotnost..

- Možnost realizace složitějších zařízení, než s diskrétními součástkami.

- Menší spotřeba energie za provozu.

- Větší spolehlivost.

- Při hromadné výrobě se výrazně snižuje cenu.

- V případě potřeby vytváření tzv.zákaznických obvodů podle potřeby odběratele

4. Rozdělení integrovaných obvodů

4.1. Podle stupně integrace

Vidíme ho v horní řadě obrázku. Velmi velký stupeň integrace se neustále rozšiřuje, protože množství součástek na čipu neustále roste.

4.2. Podle technologického hlediska

Pro mechatroniky je zde důležité dávat pozor na správnou manipulaci s unipolárními obvody. Jinak u obvodů MOS dojde k proražení tenké izolační vrstvy statickou elektřinou.

4.3. Podle způsobu funkce

Toto rozdělení je opravdu základní. Bude mu věnována pozornost v dalších článcích. Nyní si řekněme jen, že analogové obvody zpracovávají, většinou zesilují spojitý signál. Číslicové obvody pracují naopak s nespojitým signálem.