# Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

1. Úvodem

Jsou to integrované obvody tzn.že v jednom pouzdře je velké množství součástek. Slovo analogové znamená, že pracují se spojitým signálem – představme si třeba sinusovku. Říká se jim také lineární, protože závislost výstupního napětí na vstupním je přímková tj. zesílení je konstantní. Co umí tyto obvody? Přední český prodejce GM Electronic nabízí tyto integrované obvody:

- Regulátory napětí, Regulátory proudu.

- Operační zesilovače, VF zesilovače, NF zesilovače.

- Specializované obvody.

- Optočleny, Izolační oddělovače.

Porovnejme nabídku jiného prodejce

- Operační zesilovače standardní.

- Operační zesilovače precizní.

- Komparátory.

- Časovače.

- Spínače analogové.

- IO audio výkonové.

- IO audio ostatní.

- IO pro zpracování obrazu.

- Generátory a záznamníky zvuku.

- Budiče VN a MOSFET tranzistorů.

- Tranzistorové pole a budiče.

- IO telekomunikační

- Analogové multiplexory.

- IO analogové speciální.

Dále si přiblížíme některé analogové integrované obvody.

2. Nejjednodušší integrovaný obvod

Tím to začalo. Jsou to pouze tři tranzistory s rezistory bez pouzder. To je jedno společné.

Na obrázku vidíme vnitřní zapojení, Pohled zespodu a schématickou značku.

3. Nízkofrekvenční zesilovače malého výkonu 						(předzesilovače)

Použití je stejné, ale některé nebo všechny vývody jsou vyvedeny samostatně. To umožňuje nastavit napájení a vazby mezi stupni.

4. Výkonové (koncové) nízkofrekvenční zesilovače

Jejich úkolem je zesílit slyšitelný signál na úroveň jednotek a desítek wattů.

U konstruktérů jsou oblíbené, protože konstrukce je velmi jednoduchá. Jen třeba použít k zesílení signálu předzesilovač, protože citlivost je omezená.

Další sledované parametry jsou samozřejmě kmitočtový rozsah, zkreslení a napájecí napětí a proud. Na obrázku je nízkofrekvenční zesilovač o výkonu až 20 W se souměrným napájením.Zejména u přenosných zařízení je důležitá také účinnost.

5. Výkonové nízkofrekvenční zesilovače třídy D

Tato moderní zapojení dokazují, že vazba mezi analogovýma číslicovým obvodem může být velmi úzká. Pro zájemce uvedu trochu teorie:

Zesilovače třídy D produkují impulsně zpracovaný signál s kmitočtem, výrazně přesahujícím nejvyšší složky, které ještě potřebujeme reprodukovat. Odezva výstupního, dolnopropustného filtru pak odpovídá přivedenému vstupnímu signálu. Základní výhodou celé struktury je vysoká účinnost, která často přesáhne i 90 %, protože výstupní tranzistory jsou během své činnosti buď zcela sepnuty nebo úplně deaktivovány. Tímto způsobem naprosto vyloučíme účast lineární oblasti daného tranzistoru, která je příčinou neúčinnosti zbylých metod.

Pro všechny blokové schéma s integrovaným obvodem třídy D

A pro názornost ještě princip obvodového zapojení

6. Stabilizátory napětí

Často se setkáme s integrovanými stabilizátory napětí se třemi vývody (mezi integrovanými obvody je to vyjímečně málo). Zde však stačí a výstupní stejnosměrné napětí má velmi stálou hodnotu. Na obrázku jsou zobrazeny hlavní části této součástky.

Pro spolehlivou činnost integrovaného stabilizátoru musí být splněná podmínka:

To znamená, že vstupní napětí musí být aspoň o 2 V větší, než výstupní tj. stabilizované.

Zapojení se stabilizátory MA 7805 (MA 7812, 15, 24) čili řady MA 78.. je jednoduché.

Kondenzátory zde nejsou filtrační.

To by měly větší kapacitu (elektrolytické).

Na vstup se přivádí usměrněné a fitrované napětí.

Na výstupe je navíc stabilizované (konstantní).

Pro informaci uvádím strukturu stabilizátoru, který se používá v regulovaných zdrojích.

Integrovaný stabilizátor MAA 723

7. Závěrem

Analogových integrovaných obvodů je velmi mnoho. Naznačily to výčty výrobků v úvodu tohoto článku. Cílem bylo základní seznámení aspoň s nejčastějšími z nich.