Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

## 1. Co je operační zesilovač (OZ)

Když chceme zesílit proud nebo napětí v obvodu, je možno použít bipolární nebo unipolární tranzistor (FET). Z nich se skládá složitější obvod rovněž používaný k zesílení operační zesilovač. Jeho název má historický původ z doby, kdy se používal k  řešení různých matematických operací, které mohly simulovat různé fyzikální děje.

Operační zesilovač je zesilovač s velkým vstupním odporem Ri řádu stovky k až několika M , s malým výstupním odporem řádu 100  a velkým zesílením (tj. poměrem výstupního a vstupního napětí) větším než 104.

Má dva vstupní obvody: invertující – a neinvertující +. Při zavedení signálu na invertující vstup se na výstupu operačního zesilovače objeví signál v opačné fázi, zatímco při přivedení signálu na neinvertující vstup je signál na vstupu a výstupu operačního zesilovače ve fázi.

Rozebereme si pouze ideální operační zesilovač, který bude mít následující parametry:

- zesílení A ... nekonečně velké,
- vstupní odpor Ri ... nekonečně velký,
- výstupní odpor Rv ... nulový,
- zesiluje rovnoměrně signály všech frekvencí včetně nulové.

## 2. OZ s invertujícím vstupem

Zapojení je se zpětnou vazbou, tj. přes rezistor R0 je spojen vstup a výstup zesilovače.

Vstupní odpor ideálního operačního zesilovače je nekonečný. Vstupní odpor je odpor mezi oběma vstupními svorkami (označené +, -). To znamená, že mezi těmito svorkami nepoteče operačním zesilovačem žádný proud, tedy iS = 0. a tedy i napětí Ui = 0.

Zesílení zesilovače je v tomto zapojení určeno podílem odporů použitých rezistorů. Znaménko mínus znamená, že výstupní napětí má opačnou fázi než vstupní napětí.

Příklad průběhů napětí na vstupu 	(U1) a výstupu (U0) operačního zesilovače zapojeného s invertujícím vstupem.

Napětí 	mají opačnou fázi, poměr odporů rezistorů (tj. zesílení zesilovače v tomto zapojení) je 3.

## 3. OZ s neinvertujícím vstupem

Zapojení je opět se zpětnou vazbou, tj. přes rezistor R0 je spojen vstup a výstup zesilovače.

Opět: vstupní odpor ideálního operačního zesilovače je nekonečný, tj. mezi svorkami + a - nepoteče operačním zesilovačem žádný proud (iS = 0), tedy napětí Ui = 0.

Zesílení zesilovače je v tomto zapojení opět určeno podílem odporů použitých rezistorů. Výstupní napětí má stejnou fázi jako vstupní napětí.

Příklad průběhů napětí na vstupu (U2) a výstupu (U0) operačního zesilovače zapojeného s neinvertujícím vstupem. Napětí mají stejnou fázi, poměr odporů rezistorů (tj. zesílení zesilovače v tomto zapojení) je 3.

## 4. OZ jako sumátor (sčítání a odečítání)

Pro proudy platí i0 = i1 + i2, tedy po dosazení z Ohmova zákona

Výstupní napětí je součet vstupních napětí s obrácenou fází

5. Diferenční zesilovač

V měřící technice se často používá operační zesilovač zapojený jako diferenční zesilovač.

Toto zapojení se používá pro sledování dvou signálů s velmi málo odlišnými hodnotami napětí.

Výstupní napětí je úměrné

rozdílu napětí na vstupech.

Na obrázku je typické zapojení diferenčního zesilovače.

Musí přesně platit R3 = R1, R2 = Rzp.

To znamená, že dvojice odporů R2 a R3 musí být ve stejném poměru jako Rzp a R1. (Jinak situaci komplikuje souhlasný signál).

Výstupní napětí je dáno vztahem:

6. Příklady operačních zesilovačů

6.1. Obvod v kovovém pouzdře

Na obrázku můžeme odečíst skutečnou velikost.

Výhodou kovového pouzdra je o něco lepší odvod tepla.

6.2. Obvod v plastovém pouzdře

Toto provedení je dnes častější.

Na obrázku vidíme provedení, schématickou značku, zapojení pouzdra a základní parametry obvodu LM 358.

První dva parametry se týkají napájení.

Další dva definují nejmenší vstupní signál.

Následuje zesílení v logaritmickém poměrovém vyjádření

Poslední je schopnost reagovat na změnu napětí.