Projekt:  Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

- Co je směšování a směšovač

Směšováním označujeme proces, při kterém dochází k přeměně vysokofrekvenčního signálu určité frekvence na vysokofrekvenční signál jiný, zpravidla o nižší frekvenci, jenž je vhodnější pro další zpracování.

Úplný směšovač je tvořen

1) Vlastním směšovacím obvodem.

2) Oscilátorem harmonického průběhu.

3) Selektivním mf filtrem.

V praxi je žádoucí i selektivní vstupní obvod.

Aby bylo možné uvažovanou přeměnu uskutečnit, je potřebný ještě jeden vysokofrekvenční signál o jiné frekvenci, než má původní signál, který dodává pomocný oscilátor stálé nebo proměnné frekvence.

Elektronické obvody, ve kterých dochází ke směšování, se nazývají směšovače.

Jejich základními stavebními součástkami jsou nelineární obvodové prvky, např. diody, tranzistory a elektronky.

Směšování lze provádět pomocí jedné, dvou nebo čtyř diod.

Na obrázku je tzv. kruhový směšovač, který má dobré vlastnosti. Pouze nezesiluje signál.

Signálem, jehož frekvence se má přeměnit, a signálem z pomocného oscilátoru se ovlivňuje výstupní proud směšovače. Vzhledem k nelineární závislosti mezi proudem a napětím u sniěšovačů obsahuje výstupní proud kromě složek s původními frekvencemi ještě násobky, součty a rozdíly frekvencí   (kombinované  frekvence)  obou vysokofrekvenčních  signálů.

Nově vzniklé frekvenční složky nesou všechny amplitudové, frekvenční i fázové změny obou signálů přivedených do směšovače.

Laděným obvodem na výstupu směšovače se vybere proudová složka požadované frekvence. Ve většině případů bývá nová frekvence rozdílem frekvence pomocného oscilátoru a frekvence přivedeného signálu.

Spojení směšovače s pomocným oscilátorem se někdy nazývá měnič frekvence.

Základní rozdělení směšovačů je na aditivní a multiplikativní.

2. Aditivní součtový směšovač

Vždy se jedná o využití nelinearity aktivního nebo pasivního prvku, na který se přivádí součet vstupního a oscilátorového signálu.Vlivem nelinearity koncového prvku vznikají součtové a rozdílové kmitočtové složky, obou vstupních signálů, ale i jejich harmonických(celočíselných násobků kmitočtu).

U aditivních směšovačů jsou přiváděny oba vstupní signály na stejný vývod nelineárního prvku (tranzistoru apod.).

S malou nadsázkou lze říci, že následující zapojení pochází z dob, kdy tranzistory byly drahé a lidé nebyli líní.

Jediný tranzistor pracuje ve funkci oscilátoru i směšovacího prvku.

Tato úspora je vykoupena pracnějším nastavením obvodu.

Aditivní samokmitající směšovač

3. Multiplikativní směšování

Zásadní rozdíl vůči aditivnímu spočívá v tom, že konverzní prvek může být teoreticky naprosto lineární, a tedy produkovat minimum nežádoucích směšovacích produktů.

Vstupní signály se přivádí na různé elektrody.

Příklad zapojení

Dlouhá a přibližně kvadratická charakteristika MOS-FETU se blíží požadavkům na lineární multiplikativní směšovač s minimem parazitních produktů. Vysoký vstupní odpor hradla umožňuje přímou vazbu na vstupní LC obvod je užit externí oscilátor s relativně vysokou amplitudou kmitu.Na anténním vstupu je zařazen sériový  odlaďovač, anténní vazba je induktivní.

4. Využití směšovačů

- Rozhlasové přijímače.

- TV přijímače.

- Moderní krystalové oscilátory na principu kmitočtové ústředny.

- Vysílače.

Blokové schéma moderního rozhlasového přijímače.