http://www.coptkm.cz/

Co je a jak funguje modelářské servo?

Modelářské servo je miniaturní elektromotorek s převodovkou; poloha otočného výstupního hřídele převodovky je snímána zpětnovazebním členem (většinou potenciometrem) a informace o poloze je zavedena zpět do řídicí elektroniky vestavěné
v servu. Tato elektronika ovládá rychlost a směr otáčení pohonného motorku. Požadovaná poloha výstupního hřídele je do řídicí elektroniky zadávána jako pulsně-šířkově modulovaný (PWM) signál s opakovací frekvencí příbližně 50 Hz (viz obrázek níže). Nastavováním délky tohoto impulsu v rozsahu 1 až 2 ms je definována poloha výstupního hřídele serva v rozsahu 90 úhlových stupňů; pro střední polohu hřídele je třeba vysílat kladný impuls o délce 1,5 ms. PWM signál musí být do serva vysílán nepřetržitě - pokud ustane, uvolní se zpětná vazba serva a není nijak zajištěna správná poloha výstupního hřídele.

Serva v základním provedení umožňují otočení výstupního hřídele o 90 úhlových stupňů. Některá serva ovšem umožňují i zvětšení rozsahu otáčení výstupního hřídele až na 180 úhlových stupňů tím, že se rozsah kladného pulsu řídicího PWM signálu změní na 0,5 až 2,5 ms. Řízení takovým způsobem je však možné jen u serv některých výrobců a je třeba ho na konkrétním kusu serva opatrně vyzkoušet, aby se nepoškodilo opakovaným najížděním na koncové dorazy převodovky.

Serva je možné také upravit pro trvalé otáčení; PWM signálem se pak neřídí poloha výstupního hřídele, ale rychlost a směr jeho otáčení. Takto upravená serva se používají v mobilních robotech k pohonu kol. Bližší podrobnosti o této úpravě najdete na stránce www.rotta.cz.

Serva lze koupit v modelářských prodejnách v mnoha různých provedeních a velikostech. Při použití serv s větším proudovým odběrem je však třeba dostatečně dimenzovat napájecí zdroj.

Obrázek nastavovaní polohy hřídele serva

Použitá literatura

Novák, P.: Mobilní roboty, Nakladatelství Ben, Praha 2005

Maixner, L. et al.: Mechatronika, Computer Press, Brno 2006

Praktická elektronika 12/2002