Předzesilovač se stejnosměrnou vazbou

Výukový cíl: Naučit žáky sestavovat a měřit předzesilovač

Výchovný cíl: Vést žáky k samostatnému měření

Materiální zajištění: Součástky dle seznamu, nf generátor, nf milivotmetr, osciloskop

Odborná literatura:  Elektronika pro II. a III. ročník SOU (str. 90),

Základy elektrotechniky pro II. a III. ročník SOU (str. 136)

Instruktáž:

Zapojení s přímou vazbou se používá u stejnosměrných zesilovačů. Současně se zesílením se v jednotlivých stupních zesilovače zvyšuje i klidové napětí pracovního bodu. Počet zesilovacích stupňů je tím omezen. V uvedeném schématu (obr. 2) se jedná u obou stupňů o zapojení SE. Záporná zpětná vazba je vedena s emitoru tranzistoru T2 na vstup T1. Tato vazba nám zajišťuje velmi dobré vlastnosti zesilovače.

Výpočet zesílení  nebo .

V tomto zapojení má dvojice největší zesílení napětí Au = Au1 . Au2. Přímo vázaný zesilovač však může být v kombinaci zapojení SE - SK, kde 1. Stupeň v zapojení SE má velké napěťové zesílení Au, druhý stupeň SK má napěťové zesílení Au = 1, ale zajišťuje malou výstupní impedanci.

Zapojení dvou zesilovacích stupňů v kombinaci SK - SK tvoří základ pro velkou vstupní impedanci. Velmi často používané je zapojení dvojice tranzistorů SK - SK, tzv. Darlingtonovo zapojení (obr. 1), které má výborné impedanční vlastnosti, velkou vstupní impedanci a malou výstupní impedanci.

Obr. 1 Schéma zapojení SE – SK, SK – SK, Darlingtonovo zapojení

Obr. 2 Nízkofrekvenční předzesilovač se stejnosměrnou vazbou

+5V

R1 … 		3k9

R2 … 		330Ω

R3, R4 … 	1k2

R5 … 		470Ω trimr

T1, T2 … 	BC547

C1 … 		10µF/15V

C2 … 		20µF/15V

C3 ... 		200µF/15V

Po sestavení zesilovače na nepájivém poli (viz http://coptel.coptkm.cz/) se provede nastavení pracovního bodu trimrem R5 při co nejsilnějším signálu generátoru (1 kHz), aby signál na výstupu, sledovaný osciloskopem, byl nezkreslený. Napětí UBE u tranzistoru T1, T2 při správně zapojeném zesilovači je cca 0,65 V (při Un = 5 V).

Dále u zesilovače zkontrolujeme přenosovou charakteristiku a výsledky měření zaneseme

do přiložené tabulky.

Tabulka naměřených hodnot zhotoveného zesilovače

| Kmitočet | Vstupní napětí U1 | Výstupní napětí U2 | Zesílení | Zesílení (v dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Hz |  |  |  |  |
| 100 Hz |  |  |  |  |
| 1 kHz |  |  |  |  |
| 4 kHz |  |  |  |  |
| 10 kHz |  |  |  |  |
| 16 kHz |  |  |  |  |

Kontrolní otázky:

- Jaké jsou výhody a nevýhody přímo vázaných zesilovacích stupňů?

- Které kombinace zapojení tranzistorů znáte a jaké mají vlastnosti?

- K čemu slouží odporový trimr R5 na obr. 2?