KRUHOVÝ ČÍTAČ

Tématický celek: Digitální technika, třída SE3, SE4

Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení kruhového čítače na nepájivém poli

Pomůcky: Multimetr, součástky dle schématu, zdroj 5V, impulsní generátor, logická sonda

Odborná literatura: Malina,V.: Digitální technika, Kopp, České Budějovice 2000

Schommers, A.: Elektronika tajemství zbavená, 3. kniha: Pokusy s číslícovou   technikou. HEL, Ostrava 1999

Popis funkce

Integrovaný obvod (IO7490), který impulsy z multivibrátoru (10Hz) dělí deseti a pracuje následovně.

Obr. 1 Schéma zapojení kruhového čítače

Čítač vynuluje a již první sestupná hrana nastaví klopný obvod B (LSB). Druhá sestupná hrana nastaví KO-C, zatímco KO-B se vynuluje. Třetí nastaví a přidá KO-B, čtvrtá nastaví samotný KO-D. Další, tj. pátá sestupná hrana nastaví KO-A, takže „ledka“ na výstupu A se rozsvítí, zatímco ostatní nereagují. Platí tedy A = H. Připomeňme si, že z výstupu A odvádíme výstupní signál, jehož kmitočet je proti vstupnímu dělený deseti. Přehledněji viz tab. 1. (doplnění v rámci kontrolních otázek).

Tab. 1 Činnost 7490 ve funkci symetrického děliče deseti

Tab. 2 Činnost 7493. Každou sestupnou hranou signálu na vstupu A se zvýší stav

čítače

Vydělené impulsy (1Hz) se přivádějí do čítače BCD-kódu (MH7493). Základní zapojení 7493 ve funkci binárního čítače vpřed s modulem 16 přináší tab. 2. Signál přichází na vstup A a z výstupu A pokračuje na vstup B druhého KO, což je zároveň vstup samostatného čítače. Společné vstupy R0 musí mít v klidovém stavu nulový potenciál přes rezistor, avšak kdykoliv je možná změna úrovně na H připojením vodiče. Stavy na výstupech jako vždy budou signalizovat světelné diody. Každou sestupnou hranou impulsu se stav čítače změní, a to tak, že postupně nabývá hodnoty od nuly do patnácti. Podrobněji s činností seznamuje tabulka 2. Nepřekvapí nás, že na výstupu A je kmitočet poloviční v porovnání se vstupním kmitočtem, na výstupu B je vydělen čtyřmi, na výstupu C dělen osmi. Konečně z výstupu D získáme šetnáctinu původního kmitočtu.

Obr. 2 Rozmístění a označení vývodů IO7490

Obr. 3 Rozmístění a označení vývodů IO7493

Obr. 4 Zapojení IO7493 na nepájivém poli

Kontrolní otázky

- Do jakého kmitočtu lze IO7490 použít?

- Doplňte tabulku 1 u IO7490.

- Kolik je povolený proud u výstupu číslicového IO?

- V čem spočívá princip přenosu BCD – kódu?