LOGICKÁ SONDA

Tématický celek: Digitální technika, třída SE4

Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení logické sondy a její nastavení

Pomůcky: Multimetr, součástky dle schématu, regulovaný zdroj 0-30V/2A, impulsní generátor

Odborná literatura: Malina,V: Digitální technika, Kopp. České Budějovice 2000

Popis funkce

Vstup sondy a1 je přiveden přímo na vstupy operačních zesilovačů I01A a I01B, navíc je připojen na dělič R1, R2, který definuje vstupní napětí v případě, kdy hrot sondy není připojen na žádný potenciál. Druhé vstupy OZ jsou připojeny přes přepínač S1 na děliče R3, R6 nebo R7, R9 podle toho, chceme-li měřit úrovně TTL nebo CMOS. Děliče jsou navrženy tak, aby na invertující vstup I01 B byla přivedena logická úroveň H buď TTL (2,0V) nebo CMOS (2/3 napájecího napětí). Na neinvertujícím vstupu - I01A je pak úroveň L (TTL=0,8V; CMOS=1/3 napájecího napětí).

Operační zesilovače jsou zapojeny jako komparátory napětí. Výstup I01B je kladný, jestliže na jeho neinvertující vstup je přivedeno napětí vyšší než 2V v případě TTL, nebo vyšší než 2/3 napájecího napětí pro logiku CMOS. V tom případě se otevře tranzistor T4 a rozsvítí se LED D4 - červená. Výstup I01 A je kladný, je-li na jeho invertujícím vstupu napětí nižší než 0,8V pro TTL, nebo nižší než 1/3 napájecího napětí pro CMOS. Kladné výstupní napětí otvírá tranzistor T2 a svítí D2 - zelená. Pohybuje-li se napětí vstupu sondy mezi uvedenými hodnotami, jsou výstupy obou komparátorů "záporné", tedy na úrovní blízké 0V.      V tom případě je hradlo NOR I02C ve stavu H a proudem tekoucím z výstupu přes R12 se otvíráT4 a svítí D3 - žlutá.

Protože v systémech číslicové techniky se vyskytují i velmi krátké impulzy, okem zcela nepostřehnutelné, je sonda doplněna monostabilním klopným obvodem I02B - I02A, který tyto pulzy prodlouží na cca 100 ms, což už lidské oko stačí bezpečně zaregistrovat. Časovou konstantu obvodu určuje kombinace R10, C1, kterou je možno v případě potřeby upravit délku svitu žluté LED D1. Monostabilní obvod se spouští přechodem z L do H na vývodu 6, I02B, tedy přechodem vstupního napětí sondy z H do L. Místo obvyklých omezovacích odporů v obvodech LED, jsou zapojeny zdroje konstantního proudu tvořené T1, D5, P1 a T5, D6, P2. Ty pracují tak, že báze tranzistoru má napětí dané velikostí napětí Zenerovy diody - v našem případě 2,7V. Aby tranzistor vedl, musí být napětí emitoru alespoň o 0,65V nižší než báze, což je dáno velikostí emitorového odporu a proudem přes něj protékajícím. Z toho vyplývá, že jakákoliv změna proudu má za následek protichůdnou změnu napětí B-E, která vrátí proud na původní hodnotu. Vzhledem k velkému rozsahu napájecího napětí jsou i velké rozdíly napětí na rezistorech R14 a R15 a tudíž i velké rozdíly proudů tekoucích diodami D5 a D6. Protože tyto diody nemají ideální charakteristiku, mění se v závislosti na proudu i jejich napětí a tím i proud tranzistorem a následně LED. Změna proudu diodami je podle měření 1: 1,5 při v rozsahu napájecího napětí 5 V - 15 V, zatímco při použití omezovacích rezistorů je 3:13. Nevyužité hradlo I02D je připojeno na kladné napětí, aby mělo definovaný stav a případným kmitáním nerušilo činnost obvodu.

Obr. 1 Schéma zapojení logické sondy

Seznam součástek

Pracovní postup

Z kuprexitu uřízneme desku o rozměrech vyznačených na obr. 2. Boky destičky zabrousíme smirkovým papírem, položeném na vodorovné podložce, až se ji podaří zasunout do pouzdra. Následuje zhotovení plošných spojů pomocí trubičkového pera s kapalinou na plošné spoje. Následuje vyleptání v zahlubovači (10-15min.) a dále očistíme lihem a vodou. Plošný spoj ošetříme pomocí kalafuny rozpuštěné v nitroředidle.

Při osazování součástkami pájíme opatrně a krátce, abychom nepoškodili nejen součástky, nýbrž i tenké spoje. Nadměrným zahřátím se může odloupnout CU-fólie od laminátu. Všechny součástky pájíme mikropájkou.

První zapájíme jednu drátovou propojku. Pro spínač S1 musíme pájecí otvory upravit podle vývodů na obdélníkové. Vývody na straně spojů nesmí být příliš dlouhé, protože pod deskou není v krabičce mnoho místa. Doporučujeme nejprve vyvrtat podle šablony na obr. 2 otvory v horním dílu krabičky, včetně otvoru pro S1. Současně musíme z vnitřní strany tohoto dílu odstranit dělící žebírko a výstupek v místech kde bude přepínač. Potom se zapájí D3 nebo D1 tak, aby vrchol diody byl asi 15 mm nad deskou.

Destička se nyní vloží do spodního dílu krabičky a opatrným přiklopením horního dílu se zkontroluje poloha diody vůči otvoru. Někdy bude stačit diodu přihnout, jindy bude nutná úprava pájení. Potom lze destičku vyjmout, do pájecích otvorů nasunout zbývající diody a za použití víčka krabičky jako šablony dokončit pájení. Hrot sondy propojíme kablíkem s bodem a 1. Pozor, hrot je železný niklovaný, takže musíme použít pájecí pastu. Napájecí kablíky provlékneme otvory před ploškami a2, a3 (zachycení tahu) a zapájíme.

Obr. 2 Deska plošných spojů logické sondy

Oživení a odzkoušení

Před oživováním nastavíme trimry přibližně na střední hodnotu. Pak doporučujeme zkontrolovat napětí na vývodech 1, 3 a 4, 6 přepínače S1. Samozřejmě, že údaj 2V a 0,8V (platí pro napájení 5V). Potom postupně přivádíme na vstup napětí odpovídající jednotlivým úrovním H a L a kontrolujeme funkci sondy podle popisu. Nakonec nastavíme odporovými trimry P1 a P2 svítivost diod; správnější by bylo měřit a nastavovat proud diodami, ale to nelze bez pájení nebo přerušování spojů. Oživenou destičku zajistíme v krabičce roztavením tří kolíčků. Vhodnější je vložit kousek pěnového polyuretanu pod víčko a tím destičku přitisknout. Při měření lze sondu napájet ze samostatného zdroje, ale jeho záporný pól musí být vždy spojen s nulovou hladinou (zemí) měřeného objektu. Jednoduší je však napájet sondu přímo ze zdroje měřeného přístroje, což bude, vzhledem k malému odběru, většinou asi možné.

Obr. 3 Snímek připojení hrotu

Obr. 4 Celkový pohled na odkrytou logickou sondu

Kontrolní otázky

- Napište napěťové úrovně logických obvodů TTL (H, L, zakázané pásmo).

- Jak velký je odběr proudu zhotovené sondy?

- Jak velké je napětí na zelené diodě D2 při rozsvícení?