POPLAŠNÉ ZAŘÍZENÍ

Tématický celek: Číslicová technika, třída SE4

Výukový cíl: Naučit žáky praktické zapojení poplašného zařízení a pochopit jeho funkci.

Pomůcky: Logická sonda, multimetr, stopky, součástky dle schématu, ss zdroj 12V.

Odborná literatura: Malina, V.: Digitální technika, Kopp, České Budějovice 2000

Popis funkce IO

Základem tohoto zapojení je integrovaný obvod MHB4011, který obsahuje čtyři dvouvstupová hradla NAND v provedení CMOS. Pravdivostní tabulka těchto hradel je

L    L    H

L   H   H

H   L   H

H   H   L

Vstupní úroveň L - v tomto případě znamená napětí na vstupu menší než přibližná polovina napětí napájecího. Vstupní úroveň H - v tomto případě znamená napětí na vstupu větší, než přibližná polovina napětí napájecího. Výstupní úroveň L - v tomto případě znamená napětí na výstupu přibližně rovné nule.

Výstupní úroveň H - v tomto případě znamená napětí na výstupu přibližně rovné napětí napájecímu.

Obr. 1 Schéma zapojení

Popis zapojení poplašného zařízení

Svorky A (rozpojovací) musí být za provozu spojeny, neboť jejich rozpojením vzniká poplach; svorky B (spínací) musí být za provozu rozpojeny, neboť jejich sepnutím vzniká poplach; svorky C slouží k připojení zátěže (siréna, relé apod.) s odběrem asi do 200 mA. Zařízení lze napájet z libovolného zdroje v rozmezí napětí          6 až 15 V.

V klidovém stavu jsou tedy svorky A sepnuty, svorky B rozpojeny a T1 je tudíž nevodivý. Přes R3 je na vstup 1 integrovaného obvodu přiváděna úroveň H (napětí zdroje). Protože C3 je dosud nenabitý, je na vstupu 6 úroveň L a podle pravdivostní tabulky musí být tedy na výstupu 4 
(a tedy i na vstupu) úroveň H. Na výstupu 3 bude pak úroveň L a tatáž úroveň bude i na vstupu 5. Protože je tedy na výstupu 4 úroveň H, začne se přes R7 nabíjet C3. Dosud nenabitý C3 však vytváří úroveň L i na vstupu 8, takže na výstupu 10 je úroveň H a tranzistor T2 je přes R4 otevřený. Otevřený je přes R8  i  T4 a svítí zelená dioda. S postupujícím nabíjením C3 se úroveň na vstupech 6 a 8 (asi za 30 s) zvětší na H, T2 a T4 se uzavřou a zelená dioda zhasne.

Poplachový stav vzniká uzemněním kolektorového obvodu tranzistoru T1, čímž kondenzátor C1 přivede na vstup 1, IO na okamžik napěťovou úroveň blízkou nule (vůči napájecímu napětí tedy záporný impuls). Pokud je však otevřen T2 (svítí zelená dioda), je na vstupu 1 relativně tvrdé napětí a proto nelze uvedeným způsobem poplach vyvolat. Rezistor R2, připojený paralelně k C1 pouze zabraňuje, aby na C1 nezůstával po uzavření T1 náboj a C2 zabraňuje nežádoucím náhodným napěťovým změnám na vstupu 1, které by mohly obvod překlopit v nežádoucím okamžiku. Spojíme-li nyní svorky B, nebo rozpojíme svorky A, kolektor T1 se uzemní a na vstupu 1 IO se nabitím C1 na okamžik objeví úroveň L (která se ovšem ihned vrátí zpět na H). To však již způsobilo překlopení tohoto hradla, takže se v tom okamžiku na výstupu 3 objevila úroveň H, Protože je na vstupech 5 a 6 tatáž úroveň, přejde výstup 4 na L. Současně se přes R6 otevřel tranzistor T3 a rozsvítila se červená dioda, která indikuje náběh (aktivaci) poplachu. Kondenzátor C4 je však dosud nenabitý a proto je na vstupech 12 a 14 úroveň L, na výstupu 11, tedy H a tranzistor T5 je stále uzavřen. Z výstupu 3 se v okamžiku rozsvícení červené diody začal nabíjet přes R5 kondenzátor C4 a jakmile na něm napětí dosáhne úrovně H (asi za 12 s), změní se na výstupu 11 úroveň na L,  T5 se otevře a spotřebič, připojený na svorky C je zapojen na napájecí napětí.

Vraťme se nyní k okamžiku, kdy se rozsvítila červená dioda a výstup 4 přešel na L. Kondenzátor C3, který byl před tím nabit prakticky na plné napětí zdroje, se začne přes R7 vybíjet tak dlouho, dokud se napětí na něm a tedy také na vstupu 6 nezmění na úroveň L. V tom okamžiku výstup 4 přejde zpět na H, C3 se začne znovu nabíjet a protože i na vstupu 1 je úroveň H, přejde výstup 3 opět na L. Červená dioda zhasne. Asi za 10 až 15s se C4 vybije přes R5 na úroveň L, na výstupu 11 se objeví úroveň H, T5 se zavře a poplach ustane. Obě diody jsou opět zhasnuty a zařízení je připraveno na další poplach.

Jak ze zapojení vyplývá, pracuje toto zařízení tak, že i v tom případě, že kontakty zůstanou v poplachovém  stavu (otevřené dveře, nebo přerušená ochranná smyčka), trvá poplach vždy jen stanovenou omezenou dobu. Následným uzavřením dveří či obnovením smyčky se obvod opět uvede do pohotovostního stavu. Tento způsob se v praxi jeví jako nejvýhodnější, neboť by bylo zcela neúčelné zajišťovat poplach trvající až do vyčerpání zdrojů a je daleko účelnější zajistit, aby poplach spolehlivě někdo zaslechl a mohl na něj reagovat. Na svorky C můžeme připojit jakýkoli spotřebič, jehož odběr není větší než asi 200 mA (pokud to ovšem dovolí použitý zdroj). Pokud použijeme jako zdroj například akumulátor, můžeme za celé zařízení zapojit ještě výkonový tranzistor n-p-n (například KU606 apod.) jak je naznačeno na obr. 1, což umožní spínat proudy řádu ampérů. Deska s plošnými spoji je na obr. 3.

Obr. 2 Rozmístnění součástek 			     Obr. 3 Obrazec DPS

Praktické provedení

Desku s plošnými spoji lze umístit do dvojité elektroinstalační krabice (viz obr. 4) opatřená dvěma shodnými víky. Na čelní stěně jsou obě indikační svítivé diody i páčkový spínač s vyznačenými polohami. To je nezbytné, neboť vzhledem k podmínce co nejmenšího odběru jsou i ve stavu připravenosti obě diody zhasnuty.

Vzorek na snímku byl vybaven vnitřním zdrojem (devítivoltovou kompaktní baterií).

Obr. 4 Fotografie zhotoveného výrobku