Stabilizovaný zdroj s L 200T

Tématický celek: 	Stabilizované zdroje, SE4

Výukový cíl: 		Naučit žáky praktické zapojení stab. zdroje a pochopit jeho funkci.

Pomůcky: 		Multimetr, zátěž (rezistor 27Ω/10W)

Odborná literatura: 	Malý katalog pro konstruktéry, příloha AR 1993.

Magazín KTE 11/94, s. 413.

Malina, V.: Poznáváme elektroniku II., Kopp, České Budějovice 2000.

Amatérské rádio B1/86

TEORIE

Při práci a oživování elektronických zařízení je jedním z nejdůležitějších přístrojů zdroj stabilizovaného napětí, vybavený proudovým omezením. Při oživování je vhodnější proudové omezení nastavitelné plynule, protože při použití stabilizátorů s pevným proudovým omezením (např. LM 317, MA78…) se často poškodí citlivější součástky nadměrným proudem.

V zapojení je použit integrovaný stabilizátor L200T. Tento obvod je velmi podobný známému LM317, ale na rozdíl od něj má vyveden vstup snímání proudového omezení, podobně jako MAA723. Obvod je pouzdřen v pouzdru PENTAWATT, které je znázorněno na obr. 1.

Obr. 1 Pouzdro PENTAWATT

Základní zapojení, spolu s údaji pro nastavení výstupního napětí a proudu, je pak na obr. 2.

Obr. 2 Schéma zapojení

Ze schématu je patrné, že se výstupní napětí řídí poměrem odporů R1 a R2, výstupní proud pak napěťovým úbytkem na rezistoru R3. Při velkém napěťovém úbytku se odpojí výstup stabilizátoru, což můžeme využít k spínání výstupního napětí. Maximální vstupní napětí stabilizátoru je 40 V, největší přípustný výstupní proud 2 A. Výstupní napětí lze nastavit v rozsahu 3 až 36V.

Obvod je dále vybaven tepelnou pojistkou, která odpojuje výstupní napětí po překročení teploty povrchu pouzdra 130 °C. Pro plynulou regulaci proudového omezení je potřeba upravit obvod snímání výstupního proudu tak, jak je na obr. 3.

Dioda D6 stejnosměrně posouvá napěťový úbytek přibližně o 0,8 V a tím se značně zvětšuje citlivost vstupu proudového snímání. Rezistory R4 a R5 určují největší nastavený výstupní proud. Potenciometrem P2 měníme citlivost proudového snímače a tak můžeme plynule měnit nastavení proudového omezení. Největšímu odporu potenciometru P2 odpovídá i největší výstupní proud, U některých obvodů se při nastavení maximálního výstupního napětí odpojoval výstup při nejmenším odporu potenciometru P2, a proto jsem k němu do série zapojil rezistor R3. Ten současně omezuje nastavení nejmenších výstupních proudů.

S hodnotami uvedenými ve schématu lze omezení výstupního proudu nastavit přibližně od 0,1 A do 1 A. Pro případnou změnu tohoto rozsahu je plošný spoj připraven. Pro zachování jednoduchosti zapojení není zdroj vybaven indikací režimu proudového omezení.

Kondenzátory C7, C8 zmenšují výstupní šum a výstupní impedanci stabilizátoru. Diody D7 a D8 chrání výstup stabilizátoru proti připojení vnějšího napětí na výstupní svorky. K tomu může dojít například po připojení motorků nebo obvodů s indukčnostmi. Obvod napěťového snímání R2, P1 je připojen přímo na výstupní svorky, potlačí se tak vliv úbytku na vodičích.

Obr. 3 Rozmístnění součástek

Obr. 4 Obrazec DPS

Výroba DPS

Obrazec nakreslíme lihovým fixem na dobře očištění kuprexit (viz obr. 4), vyleptáme v zahlubovači (20min.). Desku očistíme lihem, vyvrtáme otvory (Ø 1mm) a  vyleštíme lapovacím papírem.

Osazení a oživení

Stabilizátor osazujeme a oživujeme následovně. Osadíme desku s plošnými spoji s výjimkou IO1. Připojíme transformátor a zapneme síťové napětí. Změříme napětí na C3 (nemělo by přesáhnout 40 V). Vybijeme filtrační kondenzátor, nikoliv zkratem, ale do malého odporu.

Dále osadíme I01, P1 nastavíme na minimum, P2 na maximum. Na výstupní svorky připojíme voltmetr. Zapneme napájení. Výstupní napětí by mělo být přibližně 3 V a při otáčení hřídelí Pí se bude lineárně zvětšovat. Při maximálním výstupním napětí zmenšíme odpor P2 k nule. Pokud by se pak výstupní napětí zmenšilo, je nutné zvětšit odpor rezistoru R3. Nyní odpojíme voltmetr a nahradíme jej sériovou kombinací ampérmetru a rezistoru 3 až 5 Ω na 10 W. Zdroj je pochopitelně vypnutý. Po-tenciometry P1 i P2 nastavíme na minimum. Zapneme zdroj a zvolna zvětšujeme výstupní napětí.

Od určité velikosti se proud s rostoucím napětím nezvětšuje - zapůsobila proudová ochrana. Nastavíme P1 zpět přibližně do první třetiny dráhy a zvolna otáčíme hřídelí potenciometru P2. Proud se musí zvětšovat. Pozor, nikdy nepřekračujeme proud 2 A - obvod se může poškodit. Pokud není při této zkoušce stabilizátor přišroubován k chladiči, nebo je-li chladič nedostatečný, odpojí se po překročení maximální teploty výstup. Pak nezbývá než zkoušku přerušit a počkat, až obvod vychladne. Chladič by měl být robustní, výkonová ztráta obvodu v závislosti na odběru proudu a nastaveném výstupním napětí může přesáhnout 20 W.

Když nebudete spokojeni s maximálním proudem, který je schopen zdroj dodat, lze jej změnit. Zvětšením odporu rezistoru R4 a R5 klesá maximální výstupní proud a naopak. Pro snadnější nastavení malých proudů je závislost výstupního proudu na úhlu natočení P2 přibližně logaritmická, zlinearizovat by se dala použitím potenciometru s exponenciálním průběhem.

Tento stabilizovaný zdroj je vhodný pro každého studenta. Ušetří mnoho součástek, náklady na jeho zhotovení jsou nízké. Lze ho zhotovit v rámci praxe SE4.

Kontrolní otázky

- Kdy na zdroji dochází k největším ztrátám, jak je spočítáme, a uveďte konkrétní příklad.

- Jak lze zvýšit odebíraný proud (nad 2A) ze zdroje?

- Vypočítejte příkon transformátoru výše uvedeného zdroje.