Elektronická pojistka

Tématický celek: 	Stabilizované zdroje, SE3

Výukový cíl: 		Naučit žáky praktické zapojení el. pojistky a pochopit funkci.

Pomůcky: 		Multimetr, stabilizovaný zdroj, zátěž (2ks rezistor 27Ω/10W)

Odborná literatura: 	Malina, V.: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000.

Malý katalog pro konstruktéry, příloha AR 1993.

Magazín KTE 11/94.

Amatérské rádio B1/86.

TEORIE

Při oživování elektronických zařízení je neocenitelným pomocníkem napájecí zdroj s elektronickým jištěním. Takový zdroj je však již náročnější finanční investice, která při občasné práci ve volných chvílích není zcela využita. Proto většina amatérů používá běžný napájecí zdroj s pevným nebo regulovatelným výstupním napětím bez proudového jištění.

Běžně používané skleněné trubičkové pojistky jsou velmi levné a v mnoha případech plně svými vlastnostmi vyhovují konstruktérovým nárokům. K jejich hlavním nevýhodám patří poměrně dlouhá odpojovací doba, během které se i u rychlých typů pojistek stihnou zničit nejrůznější elektronické součástky. Rovněž se může stát, že při dostatečně dimenzovaném síťovém transformátoru a totálnímu zkratu se slabší plošné spoje přeruší nebo zcela odpaří dříve, než se trubičková pojistka přepálí a odpojí zdroj proudu.

Obr. 1 Schéma zapojení elektronické pojistky

Seznam součástek

R1	1 kΩ/1 %/0,5 W, metal.

R2	18 kΩ/1 %/0,5 W, metal.

R3	10 kΩ/1 %/0,5 W, metal.

R4	       10 kΩ, trimr ( PT6V, TP011)

C1	       47 nF, keramický

C3	1 nF, keramický

D1	KA262(1N4148, KA206)

D2              BZX83V005.6 (ZD 5,6 V/0,5 W)

T1	BC547 (BC548, KC507)

T2	BUZ10

P1.P2	ARK500/2, šroubovací

svorkovnice dvoupólová

Popis funkce

Schéma elektronické pojistky je na obr. 1. Běžnou trubičkovou pojistku nahrazuje výkonový tranzistor MOS-FET (T2), který můžeme použít pro proudy až         4 A a pro napájecí napětí od 8 do 35 V. Napájecí zdroj ve správné polaritě připojíme na vstupní svorkovnici P1 (kladný pól na horní svorku). Zátěž je připojena ke svorkovnici P2 a je spojena se zdrojem přes výkonový tranzistor T2. Takovéto uspořádání má tu výhodu, že není potřebný zvláštní snímací rezistor pro měření procházejícího proudu, ale využíváme odporu kanálu tranzistoru MOSFET                   v sepnutém stavu, který se pohybuje v řádu desetin Ω. Při překročení maximálního nastaveného proudu se úbytkem napětí UDS na odporu kanálu tranzistoru T2 v sepnutém stavu pootevře přes diodu D1 a rezistor R3 tranzistor T1. Pootevřený T1 sníží napětí na řídicí elektrodě G tranzistoru T2 a následkem toho nemůže proud procházející zátěží dále vzrůstat. Kondenzátor C1 určuje rychlost reakce pojistky. Pokud zvolíme jeho kapacitu v rozmezí od 1 do 100 nF, tak rychlost pojistky bude velká a čas vypnutí bude velmi malý.

Naopak, pokud zvolíme kapacitu kondenzátoru C1 v rozsahu od 1 do 100 µF, tak rychlost pojistky bude velice malá a zpoždění při odpojení zátěže bude velké. Navržená kapacita 47 nF se po praktických testech jevila jako optimální pro většinu použitých konstrukcí.

Napětí k otevření a řízení elektrody G T2 se odvozuje z referenčního napětí, které je získáváno přímo ze vstupního stejnosměrného napětí přiváděného na svorkovnici P1 a je stabilizováno Zenerovou diodou D2. Napětí o velikosti 5,6 V ze Zenerovy diody je dále snižováno odporovým děličem napětí tvořeným regulačním trimrem R4 a rezistoremR2.

Takto navržená pojistka spolehlivě funguje již od vstupního napětí 8 V. Pracuje tak, že dokud proud nedosáhne jmenovité vypínací hodnoty, tranzistor T2 je sepnutý a odpor jeho kanálu je řádu desetin ohmu. Když proud zátěže překročí vypínací hodnotu, dále se již nezvyšuje a pojistka pracuje jako zdroj konstantního proudu. Proto je nutno věnovat pozornost k dostatečnému chlazení výkonového tranzistoru T2. Při napájecím napětí 24 V a zkratovém proudu 3 A je výkonová ztráta tranzistoru T2 až 72 W. Proto musíme při zkratu zátěže co nejdříve vypnout napájecí zdroj a příčinu zkratu odstranit. Při běžném provozu je výkonová ztráta na odporu kanálu sepnutého tranzistoru 72 minimální a T2 se téměř nezahřívá. Pokud by základní citlivost elektronické pojistky byla příliš malá, můžeme ji zvýšit nahrazením diody D1 zkratem. Pak je proud zátěže omezován již tehdy, když úbytek UDS  na T2 dosáhne velikosti asi 0,7V.

Obr. 2 DPS elektronické pojistky           Obr. 3 Rozmístění součástek na desce el. pojistky

Konstrukce a oživení

Elektronická pojistka je zkonstruována z vývodových součástek umístěných na desce s jednostrannými plošnými spoji. Obrazec spojů je na obr. 2, rozmístění součástek na desce je na obr. 3. Konstrukce je velice jednoduchá a nastavení nevyžaduje žádnou zručnost. Jediným nastavovacím prvkem je trimr R4, kterým nastavíme požadované předpětí řídicí elektrody G tranzistoru T2 a tím velikost vypínacího proudu. Styčné plochy chladiče a výkonového tranzistoru T2 naneste pro lepši odvod tepla a snížení tepelného namáhání silikonovou vazelínou.

Toto zapojení je velmi jednoduché a doporučuji doplnit jím regulované zdroje s IO LM317 i zdroje, které nemají el. pojistky. Tuto elektronickou pojistku oceníme hlavně při oživování elektronických zařízení.

Kontrolní otázky

- Proč je v elektronické pojistce použit tranzistor MOSFET?

- Jaká je funkce tranzistoru T1?