VHF/UHF Televizní modurátor

Tématický celek: 	Modulace AM, FM. SE4

Výukový cíl: 		Naučit žáky praktické zapojení TV modulátoru a pochopit jeho funkci.

Pomůcky: 		Multimetr, stabilizovaný zdroj, čítač do 1GHz, osciloskop

Odborná literatura: 	Malina, V.: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000.

Vít a kol.: Televizní technika, Alfa, Praha 1980

TEORIE

Televizní modulátor je v podstatě vysílač - velice malý a „slabý“. Jednoduchý oscilátor, který generuje kmitočet v oblasti VHF nebo UHF. Oscilátor je modulován videosignálem z počítače a takto vzniklá modulovaná nosná vlna se pak přivádí souosým kabelem do anténního vstupu televizního přijímače. Televizor je pak nutné naladit na kmitočet signálu z TV modulátoru.

Ve skutečnosti to zase až tak jednoduché není, i malý vysílač musí splňovat určité požadavky. Jeho kmitočet musí být dostatečně stabilní, aby byl zaručen stabilní a kvalitní příjem televizního obrazu. Požadovanou stabilitu kmitočtu vysílače zajistí krystalový oscilátor a pečlivě vypočítané a vybrané součástky v jeho zapojení.

Důležitým parametrem je kmitočet generovaného signálu. V případě krystalového oscilátoru je kmitočet konstantní a nelze ho (prakticky) měnit. Přesně doladit je tedy nutné televizor a problém nastává, když se zjistí, že na (jediném) kmitočtu, který je tímto k dispozici, již nějaká televizní stanice vysílá. Výhodnější by bylo, kdyby výstupní signál modulátoru obsahoval více kmitočtů, z kterých by bylo možné si vybrat.

Blokové schéma televizního modulátoru je znázorněné na obr. 1.

Obr. 1 Schéma zapojení TV modulátoru

Popis činnosti

TV modulátor je sestaven ze dvou částí - modulovatelného krystalového oscilátoru a generátoru harmonických kmitočtů.

Oscilátor pracuje na kmitočtu 27 MHz (krystaly pro tento kmitočet jsou velmi rozšířené a levné). Generátor harmonických kmitočtů vytváří ze signálu oscilátoru kmitočtové spektrum, obsahující všechny násobky základního kmitočtu 27 MHz až asi do 1800 MHz. Výstupní signál TV modulátoru tvoří pak mnoho malých dílčích signálů (každý obsahuje kompletní modulaci). Alespoň jeden z těchto signálů zcela jistě bude v pásmu I (kanály VHF 2-4), jeden bude v pásmu III (VHF kanály 5 - 12) a mnoho jich bude v pásmech IV a V (UHF kanály 21 až 69).

Krystalový oscilátor je osazen kvalitním vf tranzistorem BFR91 (T1), který zajišťuje i amplitudovou modulaci. K jeho správné funkci je zapotřebí dodržet přesně hodnoty všech součástek v zapojení. Generátor harmonických kmitočtů tvoří dvě Schottkyho diody (D1 a D2). Tyto diody musí velmi rychle spínat v rytmu signálu                         27 MHz, takže produkují silné harmonické kmitočty až do gigahertzového rozsahu. Hloubku modulace lze nastavit potenciometrem P1, napájecí napětí oscilátoru lze měnit potenciometrem P2. Kombinací těchto dvou nastavení lze vytvořit pozitivní nebo negativní amplitudovou modulaci. To je důležité proto, že na tom závisí množství generovaných harmonických kmitočtů.

Zapojení lze napájet buď z libovolného nestabilizovaného stejnosměrného zdroje 8 až 30 V nebo ze stabilizovaného zdroje +5 V (to můžete vzít z počítače a v tomto případě lze napájecí obvod s IC1 vypustit).

Konstrukce

Malá destička s plošnými spoji, navržená pro tento obvod, je na obr. 3, její vzhled po osazení součástkami na obr. 2. Destička je jednostranná a proto není těžké si ji zhotovit. Osazení destičky je snadné a nepřináší žádné problémy. I cívky, které často konstrukce ztěžují, jsou jednoduché. L1 a L2 jsou tvořeny 3,5 závity smaltovaného měděného drátu o průměru asi 0,2 mm na feritovém válečku o průměru 3,5 mm, samonosná L4 má jediný závit měděného drátu o průměru 0,8 až 1 mm na průměru 8 mm. V obvodu bude pracovat každý harmonický krystal mezi 25 a 30 MHz. V dnešních podmínkách nejsou problémem ani v dřívějších dobách poměrně vzácné diody D1 a D2 - musí to být UHF Schottkyho diody, na typu nezáleží.

Obr. 2 Rozmístění součástek na DPS                 Obr. 3 DPS TV modulátoru

Obr. 4 Konstrukční uspořádání cívek L1, L2, L4 a zapojení vývodu tranzistoru BFR91

Nastavení

Nastavení modulátoru i televizního přijímače je nutné věnovat určitou péči, nestačí jen obvyklé „nastavit vše do střední polohy". Závisí na tom, kolikátý harmonický kmitočet oscilátoru použijete.

Postupujte následovně:

- Nastavte televizor na maximální jas a kontrast. Přiveďte do modulátoru videosignál z počítače a propojte výstup modulátoru s anténním vstupem televizoru.

- Nastavte P2 do střední polohy a P1 na minimální odpor.

- Nalaďte televizor na některý z harmonických kmitočtů, nejlépe v některém z VHF pásem (kanály 2 až 12). Naladění je přesné v okamžiku, kdy zmizí „šum" z obrazovky a obrazovka ztmavne.

- Otáčejte velmi pomalu s P1, dokud nezačne být něco vidět.

- Nastavte P2 na nejlepší možný obraz. Pokud vás výsledek neuspokojuje, pootočte P1 o kousek dál a znovu nastavte P2. Pokud ani teď není obraz vyhovující, zkuste některý další harmonický kmitočet TV modulátoru.

TV modulátor se používá na převod signálů z počítače, dvd přehrávače (cinch, scart) a z jeho výstupu (75Ω) můžeme napájet jakýkoliv anténní vstup TV přijímače.

Kontrolní otázky

- Jakou mají funkci v zapojení cívky L1, L2?

- Jaká je výhoda krystalu X1 v zapojení?

- Proč součástky použité v zapojení musí mít, co nejkratší vývody?