LED stroboskop

Tématický celek: 	Zapojení s časovačem NE555. SE3

Výukový cíl: 		Naučit žáky praktické zapojení časovače NE555 a pochopit funkci stroboskopu.

Pomůcky: 		Multimetr, stabilizovaný zdroj, čítač kmitočtu.

Odborná literatura: 	Malina, V.: Poznáváme elektroniku IV., Kopp, České Budějovice 2000.

Schreiber, H.: 50 praktických zapojení se světelnými diodami, Ben, Praha 1997

Amatérské rádio B/5-94

Praktická elektronika 01/2005

Technické údaje

Napájecí napětí:		5 až 9 V.

Maximální odběr:		1,2 A.

Výkon (svítivost):    		 lO x LED 7000 mcd.

Regulace:   			čas prodlevy mezi záblesky.

Obr. 1 Schéma zapojení

Popis zapojení

Celé popisované zařízení je napájeno ze síťového adaptéru či stabilizovaného zdroje s napětím 5 až 9 V. Napájecí napětí je přivedeno na svorky K1-1 a K1-2. Je velmi důležité, aby se nezaměnil kladný a záporný pól napájecího napětí. Pokud by se to mohlo stát (např. při použití externího zdroje), je vhodné do přívodu napájení doplnit diodu, stačí například 1N4001.

Integrovaný obvod NE555 pracuje v režimu AKO (astabilní klopný obvod). Jeho kmitočet závisí na kapacitě kondenzátoru C1 a poloze běžce R5. Rezistor R1 je zde jako „zarážka", aby vždy, i když jezdec R5 bude v krajní poloze, nebyl odpor roven nule. Z výstupu 101 je signál veden přes R3 do báze T1, který ho neguje, tj. pokud bude otevřen tranzistor T1, napětí, které se dostává v normálním stavu přes R4 na bázi tranzistoru T2, bude svedeno přes kolektor-emitor tranzistoru T1 na zem a tranzistor T2 bude uzavřený. Pokud je ovšem zavřen tranzistoru, proud protékající rezistorem R4 otevře tranzistor T2. Elektrický okruh se uzavře, čímž se rozsvítí LED.

Konstrukce

Zařízení se skládá ze dvou modulů, na jednom je umístěn oscilátor s výkonovým tranzistorem, na druhém LED. Oscilační obvod lze umístit do krabičky, ale nesmí se zapomenout na chlazení výkonového tranzistoru T2, proto se doporučuje vyrobit krabičku z kuprextitu a jednu ze stěn použít jako chladič.              Celek pak vypadá velmi efektně, pokud je z krabičky vyveden ještě potenciometr a nějaký pěkný konektor. Výhodou je, že modul LED nemusí být pouze amatérsky vyrobený, ale lze pro tento účel koupit již hotové moduly LED, používané dnes v hojné míře místo bodových žárovek. V tom případě je ale nutné na výstup připojit omezovači rezistor, jelikož většina těchto bodovek pracuje s napětím od 2,8 do 4 V. Také lze pro lepší efekt použit více LED s různými barvami.

Uvedení do provozu

Po pečlivé kontrole polarity součástek (el. kondenzátor, svítivé diody) připojíme napájení. LED by se měly buď rozsvítit, nebo začít blikat. Pokud jen svítí, neznamená to, že musí být něco špatně, ale asi je trimr v krajní poloze a LED bliká velmi rychle. Proto zkusíme jiné nastavení. Pokud blikání LED zpomaluje, je to dobré a stačí nastavit takový kmitočet, abychom pozorovali stroboskopický efekt.

Obr. 2 Desky plošných spojů

Obr. 3 Rozmístění součástek na deskách plošných spojů

Obr. 4 Ukázka zhotoveného stroboskopu

Upozornění: V dnešní době lze již běžně sehnat a koupit i LED se svítivostí několik desítek kandela. Tento světelný zdroj není sice natolik silný, aby mohl poškodit sítnici, může však způsobit problémy, např. zánět spoji-vek. Proto buďte při experimentech opatrní.

Tento stroboskop lze použít jako otáčkoměr. Značka na hřídeli motorku se při určitých otáčkách zdánlivě zastaví, podle úhlu natočení potenciometru R5 lze určit otáčky motorku.

Kontrolní otázky

- Proč nelze v zapojení použít žárovky?

- Jak velký proud může být zatížen vývod 3 (IO 555)?

- Změřte Usat tranzistoru T2?