MULTIGENERÁTOR

Tématický celek: 	Astabilní generátor. SE3, SE4

Výukový cíl: 		Naučit žáky praktické zapojení multigenerátoru. Pochopit funkci a jeho praktické použití při opravách TVP)

Pomůcky: 		Multimetr, stabilizovaný zdroj, osciloskop, VF, NF generátor

Odborná literatura: 	Malina, V.: Poznáváme elektroniku V., Kopp, České Budějovice 2000. Amaterské rádio 4/82

TEORIE

Popisovaný generátor je zdrojem signálů všech kmitočtů, potřebných při hledání závad v televizních přijímačích. Výstupní úrovně generátoru jsou voleny tak, aby bylo možno poznat sluchem nebo na obrazovce rozdíl zesílení v jednotlivých stupních přijímače. Generátor je chráněn proti poškození při mylném připojení výstupu do místa s velkým stejnosměrným nebo střídavým napětím. Provedení ve tvaru sondy s vlastním napájením umožňuje snadný a rychlý přístup do zkoušeného bodu přijímače. Multigenerátor lze dále použít také při hledání závad v rozhlasových přijímačích.

Obr. 1 Schéma zapojení multigenátoru

Popis zapojení a konstrukce

Multigenerátor je navržen s tranzistorem KF173 v zapojení podle obr. 1. Tranzistor je zapojen jako vysokofrekvenční oscilátor s emitorovou vazbou. Oscilátor kmitá na kmitočtu 6,2 až 6,8 MHz. Pracovní bod tranzistoru je nastaven odporem R1 tak, aby oscilátor pracoval přerušovaně s periodou asi 1 ms. Po připojení napájecího napětí se přes odpor R1 nabíjí kondenzátor C1. Bude-li napětí na kondenzátoru C1 větší než 0,6 V, začne procházet proud do báze tranzistoru. Po dosažení proudu báze, potřebného pro nasazení oscilací, začne kmitat oscilátor, tvořený obvodem L1, C2 a tranzistorem. Po nasazení oscilací se prudce zvětší kolektorový proud tranzistoru a současné se začne vybíjet kondenzátor C1. Zmenší-li se napětí na C1, zmenší se i proud báze a oscilátor přestane kmitat. Kolektorový proud se zmenší na několik µA. Kondenzátor C1 se znovu začne nabíjet a děj se opakuje. Na odporu R2 vzniknou změnou kolektorového proudu záporné impulsy (obr. 4). Pro vysokofrekvenční proud je odpor R2 přemostěn odporem R3 a kondenzátory C3, C4. Časová konstanta R1, C1 určuje kmitočet nf kmitů v rozmezí 0,8 až 1,2 kHz. V době t, (obr. 4), kdy kmitá vf oscilátor, vznikne na odporech R3, R4 úbytek vf napětí asi 50 mV. Toto napětí má nelineární průběh s velkým obsahem vyšších harmonických kmitočtů a je superponováno na impulsy (obr. 4).

Výstup z generátoru je veden přes R5, C6 a C5 na hrot sondy. Přes odpor R5 je veden na výstup nf signál a přes kondenzátor C5 je vyveden vf signál. Odpory R5, R4 a dioda D1 spolu se sériovým zapojením diod D2 až D4 tvoří přepěťovou ochranu tranzistoru pro případ připojení hrotu sondy do místa s velkým napětím. Vzhledem k tomu, že proud tranzistorem protéká prakticky pouze v době t1 (obr. 4), kdy kmitá oscilátor 6,5 MHz, je spotřeba z baterie velmi malá.

Pro stabilní funkci tohoto zapojení je nutné nastavit odporem R1 impulsy tak, aby  t1 = 0,3 až 0,5 t2 (obr. 4). Kmitočet oscilátoru se během doby t1 mění tak, že při nasazení oscilací je asi 6,2 MHz a po dobu t1 se zvyšuje až na 6,8 MHz, kdy oscilace zaniknou. Oscilátor 6,5 MHz je tedy kmitočtově modulován se zdvihem asi ±300 kHz. Jak kmitočet nf impulsů, tak i kmitočtový zdvih je ovlivňován parametry tranzistoru. U jednotlivých tranzistorů se odlišnosti mohou upravit změnou kapacity kondenzátoru C1 (kmitočet impulsů). Větší kmitočtový zdvih nemá negativní vliv na funkci generátoru. Vzhledem ke kmitočtové modulaci signálu se vyšší harmonické signály kmitočtově překrývají. To se projevuje tak, že signál je obsažen na všech televizních kanálech bez ohledu na naladění oscilátoru vstupního dílu.

Mechanické provedení

Zapojeni je realizováno na desce s plošnými spoji podle obr. 2.

Obr. 2 DPS multigenerátoru

Obr. 3 Rozmístění součástek na DPS

Cívka L1 je nasunuta kolmo do díry o 0,5 mm v desce s plošnými spoji a zajištěna lepidlem. Cívka je navinuta na kostře o 0,5 mm s feritovým jádrem M4. Cívka je navinuta drátem CuS o 0,2 mm, těsné závit vedle závitu. Odpor R1 připájí me napevno až po uvedení přístroje do chodu. Na přední části desky s plošnými spoji je nasunuta hlava s hrotem, který je připájen k plošnému spoji u kondenzátoru C5 (obr. 3). Na druhou stranu desky je nasunuta izolační přepážka Přepážkou procházejí dva vodiče pro přívod napájecího napětí. Vodiče jsou na vnější straně přepážky zakončeny dutým nýtem o 0,2 mm. Nýt pro záporný pól baterie je ještě připájen ke kovovému kroužku na vnější straně přepážky. Ten slouží k lepšímu kontaktu s pružinou pro posuv baterie. Spínač napájecího napětí je nahrazen posuvem baterie, která je v klidu odtlačována pružinou. Pružina se stlačí knoflíkem na konci pouzdra, čímž se připojí napájecí napětí. Konstrukční řešení je patrné z obr. 7.

Obr. 4 Průběh napětí na výstupu multigenerátoru

Oživení

Do desky s plošnými spoji v místě R1 přípájíme proměnný odpor 0,33 MΩ, jehož běžec nastavíme do střední polohy. Připojíme baterii nebo zdroj 1,5 V.

- Mezi hrot a 0 V připojíme osciloskop nastavený na citlivost 0,5 V/dílek. Proměnným odporem nastavíme průběh výstupního signálu (obr. 4) tak, aby t1 = 0,3 až 0,54

- Čítačem nebo osciloskopem kontrolujeme kmitočet impulsů. Liší-li se příliš od kmitočtu 1 kHz, změníme kapacitu kondenzátoru C1 (v rozmezí 10 nF až 33 nF).

- Hrot sondy připojíme ke vstupu osciloskopu přes směšovací detekční obvod podle obr. 5. Citlivost osciloskopu nastavíme na 20mV/dílek. Na druhý vstup detekčního obvodu připojíme generátor naladěný na kmitočet 6,5 MHz. Na osciloskopu bude průběh podle obr. 6. Jádrem cívky L1 nastavíme zázněj 6,5 MHz na levý okraj impulsu (asi 20 % t1 od náběžné hrany). Po naladění cívky znovu nastavíme proměnný odpor 0,33 MΩ tak, aby U ~ 0,3 až 0,5 V (podle obr. 6). Vlivem rozptylu parametrů tranzistoru se může velikost průběhu podle obr. 6 pohybovat v rozmezí 30 až 120 mV. Pokud bude impuls větší než 80 mV, vyměníme odpor R3 za menší. Bude-li impuls menší než 60 mV, vyměníme odpor R4 za větší.

- Proměnný odpor 0,33 MΩ nastavíme tak, aby t1 = 0,5 t2 a změříme odpor tri-mru. Do desky zapájíme příslušný odpor typu TR151 (nejblíže vyšší z vyráběné řady). Po zapájení odporu R1 do desky zasuneme obvod do pouzdra s baterií. Po sestavení generátoru kontrolujeme zázněj 6,5 MHz na průběhu podle obr. 6 Jestliže se cívka L1 po nasunutí pouzdra rozladí, opravíme naladění a zakápneme jádro cívky voskem.

Obr. 5 Zapojení směšovacího detekčního obvodu

Obr. 6 Průběh výstupního napětí za detekčním obvodem podle obr. 5

Takto nastavený multigenerátor umožňuje generovat požadované signály v rozmezí napětí baterie 1,1 až 1,6 V. Zmenší-li se napětí baterie pod 1,5 V, zmenšuje se nf i vf výstupní signál. Současně se snižuje kmitočet nf signálu. Podle nízkého tónu signálu tedy poznáme, zeje nutné vyměnit baterii za novou.

Vzhledem k malému odběru proudu je doba života baterie dána dobou její skladovatelností.

Odzkoušení multigenerátoru

Při zkoušení nízkofrekvenční části přijímače je nutné kromě dotyku hrotem připojit plášť sondy na nulový potenciál propojovacím kablíkem. Vysokofrekvenční části (ZMF, OMF, vf) lze zkoušet v místech s větším zesílením pouhým dotykem hrotu sondy. V případě rušení jiným signálem, nebo v místě menšího zesílení je nutné propojit plášť sondy s nulovým potenciálem tlustším vodičem (lankem) do místa blízko zkoušeného body.

Při zkoušení OMF a vf části přijímače se objeví na obrazovce, vodorovné černobílé pruhy a současně i tón 1 kHz z reproduktoru.

Tento multigenerátor umožňuje snadný a rychlý přístup ke zkoušenému bodu a osvědčil hlavně při vyhledávání závad u TP a rozhlasových přijímačů.

Obr. 7 Zhotovený výrobek

Kontrolní otázky

- Proč musí být na vstupu kondenzátor C6 nejméně na 400V?

- Proč signál z multigenerátoru prochází dobře laděnými obvody rozhlasového přijímače?